| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| --- | --- |
| IČO: | 00189103 |
| Predmet zákazky: | Univerzálny mulčovač |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| Pracovný záber – min. 6,00 m | /vyplní uchádzač/ |
| Prepravná šírka - max. 2,50 m | /vyplní uchádzač/ |
| Typ stroja - nesený, hydraulicky sklopný | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovné orgány – vertikálne uložený rotor s kladivami | /vyplní uchádzač/ |
| Trojbodový záves kategórie - II. a III. | /vyplní uchádzač/ |
| Priemer rotora - 620 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Čelné ochranné kryty | /vyplní uchádzač/ |
| Oporné vodiace stranové plazy | /vyplní uchádzač/ |
| Nastavenie výšky - oporné kolesá, 4 ks (min. 10.0/80-12 8 ply) | /vyplní uchádzač/ |
| Otáčky vývodového hriadeľa - 1 000 ot/min. | /vyplní uchádzač/ |
| Voľnobežka zabudovaná v prevodovke | /vyplní uchádzač/ |
| Mulčovacie kladivá a 175 mm priame proti ostrie | /vyplní uchádzač/ |
| Osvetlenie | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný hydraulický rozvod - 1 dvojčinný | /vyplní uchádzač/ |
| Počet kladív – min. 72 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Hmotnosť stroja – min. 3 000 kg |  |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby