| Názov obstarávateľa: | TURIEC - AGRO s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 31608469 |
| Predmet zákazky (stroj): | Roboticky prihŕňač krmiva |
| Množstvo: | 7 ks |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Vyhotovenie vonkajšieho obalu z nehrdzavejúcej ocele. | x |
| Nezávislý pohon rotácie bubna od pohonu pojazdu samotného prihŕňača | x |
| Otáčanie bubna v obidvoch smeroch | x |
| Prítlačná sila min. 180 kg | x |
| Možnosť nastavenia troch úrovní prítlače krmiva | x |
| Vymedzenie pracovnej dráhy prihŕňača prostredníctvom magnetickej pásky | x |
| Prejdená pracovná vzdialenosť na jedno nabitie min. 700 m | x |
| Pracovná rýchlosť : min.12 metrov za minútu. | x |
| Integrovaný bezpečnostný spínač zastavenia pohybu pri narazení na prekážku | x |
| Napájanie nabíjacej stanice - 230V / 24 VDC | x |
| Možnosť manuálneho ovládania cez diaľkové ovládanie | x |
| Inštalačný materiál | x |
| Elektroprojekt | x |
| Revízna správa | x |
| Montáž | x |
| Doprava | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
|  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby