| OBIEKT: | DROGA JĘDRYSEK - LUBOCZ |
| --- | --- |
| TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
| BRANŻA: | DROGOWA |
| INWESTOR: | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec 42-622 Świerklaniec ul. Oświęcimska 19. |
| ADRES INWESTYCJI : | LEŚNICTWO JĘDRYSEK ODDZIAŁ 72 LEŚNICTWO LUBOCZ ODDZIAŁY 73-77 |
| NR EGZEMPLARZA: | 1 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | BUDINWEST MARCIN SZELĄG UL. GÓRNA 6C/2 42-609 TWORÓG TEL. 501-089-821 |
| AUTOR PROJEKTU: | inż. Marcin Szeląg |
| OPRACOWAŁ: | inż. Marcin Szeląg |
| DATA WYKONANIA: | SIERPIEŃ 2017 |

Zawartość

1.	Dane ogólne.	3

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania.	3

1.3.	Podstawa opracowania.	3

1.4.	Opis stanu istniejącego.	3

2.	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.	4

2.1.	Droga wywozowa w planie.	4

2.2.	Droga w przekroju poprzecznym.	4

2.3.	Ułożenie warstwy tłucznia kamiennego 31,5 / 63mm, sklinowanie warstwą klińca 4 / 31,5mm, zamulenia miałem 0,075 / 4mm.	5

2.4	Przepusty.	6

3.	Odwodnienie.	7

4.	Uwagi końcowe.	7

5.	Podstawowe dane do kosztorysu.	8

OPIS TECHNICZNY

# Dane ogólne.

## Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji leśnej drogi wywozowej przebiegającej przez leśnictwo Jędrysek– oddział 72 i lesnictwo Lubocz oddziały 73-77.

Zakres opracowania obejmuje branże drogową.

Długość utwardzonej nawierzchni wynosi L=750m w leśnictwie Jędrysek , L=1930m w leśnictwie Lubocz.

Łączna długość L= 2680m.

Zakres rzeczowy robót został ustalony podczas wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej z udziałem Inwestora i Projektanta.

Branża drogowa obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni linii wywozowej  mijanek, rozjazdów tłuczniem kamiennym i zaklinowaniem warstwy tłucznia klińcem oraz miałem kamiennym.

  - INWESTOR :

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świerklaniec

42-622 Świerklaniec

ul. Oświęcimska 19.

## Podstawa opracowania.

• umowa z Nadleśnictwem Świerklaniec

• podkłady mapowe dostarczone przez Nadleśnictwo Świerklaniec

• wskazania Inwestora – dane wyjściowe do projektu,

• pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych,

• drogi leśne – poradnik techniczny

## Opis stanu istniejącego.

Istniejąca nawierzchnia drogi to nawierzchnia gruntowa.

Stan techniczny istniejącej nawierzchni jezdni jest bardzo zły.

Występują liczne deformacje w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym.

Szlak wywozowy będący przedmiotem opracowania jest szlakiem silnie uczęszczanym.

Szlak wywozowy jest w sieci dróg leśnych elementem podstawowy.

Jego utwardzenie ma na celu :

- udostępnienie drzewostanów zrębowych jak również ma stanowić szlak niezbędny do obsługi transportu leśnego i środków komunikacji.

Odwodnienie ciągu komunikacyjnego terenu odbywa sie do istniejących prawo lub lewo stronnych rowów.

# OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

## Droga wywozowa w planie.

Przebieg geometryczny drogi w planie pozostawiono bez zmian, tzn. dostosowano do aktualnego przebiegu.

Całkowita długość szlaku przeznaczonego do utwardzenia wynosi L=2680m.

Zaprojektowano :

- wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 3,2 z tłucznia kamiennego i zaklinowanie tłucznia klińcem oraz miałem kamiennym,

- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5m z tłucznia kamiennego (31,5 – 63,0 mm),

- wykonanie 7 (siedmiu) rozjazdów dwustronnych o promieniach łuków R=6m i R-12m

- wykonanie 9 (dziewięciu) mijanek o całkowitej długości 65m każda (najazd 21m, pas zasadniczy 23m, zjazd 21m),

- wykonanie 2 (dwóch)przepustów z rur PEHD Ø 400mm długości 8m,

- wykonanie 1 (jednego)przepustu z rur PEHD Ø 500mm długości 8m,

- wykonanie 2 (dwóch) przepustów z rur PEHD Ø 600mm długości 8m,

- wykonanie 1 (jednego)przepustu z rur betonowych odzyskanych podczas wymian Ø 400mm długości 5m,

- wykonanie przyczółków z drewna dębowego 11 (jedenaście) kompletów,

- odtworzenie i przesunięcie rowów odwadniających ,

- Wykonanie nasypu – niwelacja pod mijankę nr 1 (Jędrysek),

- Niwelacja terenu, - zdjęcie nadmiaru gruntu z poboczy,

- usunięcie pni drzew o średnicy ≥30cm .

## Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez:

- Ułożenie warstwy tłucznia o stałej grubości 20cm po uwałowaniu na całej długości

## Ułożenie warstwy tłucznia kamiennego 31,5 / 63mm, sklinowanie warstwą klińca 4 / 31,5mm, zamulenia miałem 0,075 / 4mm.

Nawierzchnie tłuczniowe wykonać z kruszywa naturalnego łamanego uzyskanego z rozdrobnionych skał, doprowadzonego do stanu spoistości metoda wałowania z użyciem wody i zaklinowaniem warstwy tłucznia klińcem oraz miałem kamiennym.

Współczynnik zagęszczania tłucznia podczas wałowania wynosić ma średnio 1,3-1,35.

Należy rozścielić warstwę tłucznia by jego warstwa wynosiła min.15 cm  (po uwałowaniu) przy grubości całej konstrukcji nawierzchni 20 cm zgodnie z projektem.

Układanie kruszywa wykonać rozściełaczem.

Następnie należy rozpocząć wałowanie.

Wałowanie rozpocząć od krawędzi nawierzchni. Walec należy przesuwać ku środkowi nawierzchni najeżdżając zawsze 20-30cm poprzednio wałowanego pasa. Po pierwszych trzech lub czterech przejazdach należy rozpocząć polewanie tłucznia woda. (procedura polewania będzie bezwzględnie wymagana).

W czasie wałowania należy zwracać uwagę na ewentualne tworzenie sie fal, zapadnięć i innych nierówności nawierzchni.

Nierówności niezwłocznie usunąć (podsypywanie tłucznia lub usuwanie jego nadmiaru).

Pierwsza faza wałowania kończy sie gdy przed walcem przestają tworzyć sie fale.

Faza druga polega na ułożeniu i wgniataniu materiału klinującego.

Należy rozścielić warstwę klińca (4 / 31,5mm) by jego warstwa wynosiła min.5 cm  (po uwałowani) aby wypełnić puste przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia oraz wykonać warstwę wierzchnią zgodnie z projektem.

Następnie należy rozpocząć wałowanie nawierzchni kilkoma przejazdami ciężkiego walca. Ziarna materiału klinującego nie powinny być rozgniatane. Podczas klinowania i wałowania polewa sie nawierzchnie woda, wmiata materiał szczotkami i zwiększa szybkość wałowania.

Po zakończeniu drugiej fazy wałowania przystępuje sie do fazy trzeciej, polegającej na posypaniu nawierzchni kruszywem drobnym granulowanym 0,075-4mm – miałem (warstwa ok. 1 cm)  do zapełniania najdrobniejszych szczelin i wolnych przestrzeni.

Warstwę tę o grubości ok. 1cm wałuje się dodatkowo kilkoma przejazdami walca i polewa woda co służy zamuleniu porów górnej warstwy nawierzchni. Warstwa zostanie całkowicie wgnieciona w warstwę poprzednią.

Wykonać pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne o nachyleniu i=3%.

Pochylenie poprzeczne pobocza i=4% w kierunku rowu.

Konstrukcja dla mijanek.

Nawierzchnie tłuczniowe wykonać z analogicznie jak dla rozjazdów z zastrzeżeniem iż warstwa docelowa ma mieć grubość 40 cm po uwałowaniu.

Warstwę podbudowy grubości 35 cm po uwałowaniu należy zagęszczać na dwa razy (20 cm i 15cm).

Następnie należy rozścielić warstwę klińca (4 / 31,5mm) by jego warstwa wynosiła min.5 cm  (po uwałowani) aby wypełnić puste przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia oraz wykonać warstwę wierzchnią zgodnie z projektem.

Następnie należy rozpocząć wałowanie nawierzchni kilkoma przejazdami ciężkiego walca. Ziarna materiału klinującego nie powinny być rozgniatane. Podczas klinowania i wałowania polewa sie nawierzchnie woda, wmiata materiał szczotkami i zwiększa szybkość wałowania.

Po zakończeniu drugiej fazy wałowania przystępuje sie do fazy trzeciej, polegającej na posypaniu nawierzchni kruszywem drobnym granulowanym 0,075-4mm – miałem (warstwa ok. 2 cm)  do zapełniania najdrobniejszych szczelin i wolnych przestrzeni.

Warstwę tę o grubości ok. 2cm wałuje się dodatkowo kilkoma przejazdami walca i polewa woda co służy zamuleniu porów górnej warstwy nawierzchni. Warstwa zostanie całkowicie wgnieciona w warstwę poprzednią.

Wykonać pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne o nachyleniu i=3%.

Pochylenie poprzeczne pobocza i=4% w kierunku rowu.

Pod mijankę nr 1 w części drogi przebiegającej przez leśnictwo Jędrysek  km 0,6+30 należy wykonać poszerzenie korony dogi do łącznej szerokości 7,50m, na długości 65,0m . Grubość warstwy na poszerzeniu wynosi 50 cm. Do wykonanie poszerzenia należy użyć kruszywa dolomitowego o uziarnieniu 63-120mm lub piasek, materiał sypać warstwowo i dokładnie zagęścić.

Wielkość nasypu 65,0m x3,5m x 0,50m = 97,50m3

Na całym odcinku obustronnie należy dokonać niwelacji terenu – ściągnięcie wyniesienia na poboczach o szerokości średnio 1,0m, z przerzucenie nadmiaru poza obręb rowów, tak by korona drogi wynosiła się ponad pobocza.

## Przepusty.

Należy zastosować przepusty z rur PEHD SN10 fi 400mm 500mm i 600mm o długości  8,0m., oraz rury betonowe odzyskane do wykonania zjazdu do lasu.

Nie dopuszcza się łączenia rur.

Przepusty zakończyć należy przyczółkami wykonanymi z drewna dębowego.

W zakres prac wchodzi odkopanie istniejącego przepustu wykonanego z rur betonowych i złożenie we wskazanym miejscu i / lub zabudowa w nowym miejscu.

Przygotowanie dna wykopu, ułożenie rury PEHD i obsypanie piaskiem, bądź gruntem rodzimym jeżeli nie zawiera kamieni bądź części gliniastych. W rowach na końcach przepustów należy wykonać przyczółki z drewna dębowego (na jeden przyczółek około 9 pali o średnicy około 12cm). Przyczółki zabezpieczą koronę drogi przed obrywaniem się skarp i zamulaniem przepustu. Należy wyczyścić i odmulić wszystkie rowy stykające się z przepustem na odległości minimum 10m.

W przypadku gdy warstwa nawierzchni zalegająca nad przepustem jest mniejsza niż 50 cm, należy dosypać warstwę kruszywa (analogicznego z jakiego budowana jest droga ) tak by uzyskać założoną warstwę. Warstwa ta pozwoli rozłożyć obciążenie tak by nie narażać rury przepustowej na obciążenia dynamiczne pochodzące od poruszających się pojazdów.

Przy wykonywaniu zabezpieczenia należy przyjąć długość utwardzenia przed i za przepustem na odcinku 7,0 – 10,0m, na szerokość pasa jezdnego. Połączenie najazdu i zjazdu musi być wykonane w sposób płynny (od „zera”) by uniknąć progów.

# Odwodnienie.

W celu prawidłowego odwodnienia linii gospodarczej zastosowano niezbędne pochylenia podłużne i poprzeczne.

Woda opadowa odprowadzana będzie grawitacyjnie poza obręb drogi do istniejących rowów które należy oczyścić skarpy i odmulić a przy mijankach odtworzyć.

Całkowita długość rowów do oczyszczenia skarp i odmulenia wynosi:3838m .

Do przesunięcia i odtworzenia wynosi: 200 mb

# Uwagi końcowe.

- Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierownictwem i nadzoru osób uprawnionych.

- Po zakończeniu okresu gwarancyjnego oraz ewentualnie przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych należy pozostawić (we wskazanym przez inwestora miejscu) 10 m3 kruszywa o uziarnieniu 4-31,5mm, oraz 3m3 miału, - który posłuży do napraw konserwacyjnych nawierzchni.

- Odbiorowi końcowemu podlegać będzie:

-  koryto po wyprofilowaniu i przygotowaniu do ułożenia kruszywa,

- dolna warstwa kruszywa (z pomiarem miąższości warstwy i szerokości drogi w miejscach wskazanych przez odbierającego),

- całość konstrukcji (z pomiarem miąższości warstwy i szerokości drogi w miejscach wskazanych przez odbierającego),

- cechy geometryczne mijanek i rozjazdów (w tym miąższości poszczególnych warstw),

- odtworzenie i odmulenie rowów,

Wykonawca zapewni ze swej strony pracowników niezbędnych do wykonania badań kontrolnych. Miejsca i ilość wykonanych otworów badawczych wskazywane będą przez komisję odbiorową w trakcie odbioru.

- Odbiorowi gwarancyjnemu (okresowemu i końcowemu) podlegać będzie stan nawierzchni drogi. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ubytków wykonawca zobowiązany jest je wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Ponadto w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest, po uzgodnieniu z Inwestorem, dokonać wszelkich ewentualnych bieżących napraw nawierzchni, bez wskazywania źródła powstania ubytków nawierzchni.

# Podstawowe dane do kosztorysu.

Mechaniczne plantowanie powierzchni gr. średnia 10 cm:

- ciąg główny z poboczami i mijankami 14145,0 m2

Dla warstwy gr. 15cm (kruszywo 31,5- 63mm) szerokości 4,2m

- ciąg główny z poboczami, rozjazdami i mijankami 14145,0 m2

Dla warstwy gr. 5cm (kruszywo 4- 31-5mm) szerokości 3,5m

- ciąg główny i rozjazdy 10233,0  m2

Dla warstwy gr. 40cm (25cm) (kruszywo 31,5- 63mm- 20cm, oraz 4-31,5mm gr 5cm)

- mijanki 9 x 132m2 = 1188m2

- mechaniczne plantowanie powierzchni gr.30cm - 9 x 132m2 = 1188m2

Miałowanie całej powierzchni ciągu głównego, rozjazdów i mijanek (kruszywo 0,075-4mm, gr. 3cm)

- ciąg główny z rozjazdami i mijankami 11421,0 m2

Wykonanie przepustu fi 600 dł.8mb PEHD – 2kpl.

Wykonanie przepustu fi 500 dł.8mb PEHD – 1kpl.

Wykonanie przepustu fi 400 dł.8mb PEHD – 2 kpl.

Wykonanie przyczółków z drewna dębowego – 11 kpl.

Odtworzenie rowów na odcinku 200 mb.

Odmulenie i czyszczenie rowów na odcinku 3838 mb.

Usunięcie pni o średnicy powyżej 30 cm - 50 szt.

Wykonanie niwelacji poboczy na długości 2x 2680 na średnią szerokości 1m ,średniej grubości 15 cm -  2x2680x 1x = 5360,0m2   x 0,15 = = 804,0 m3

Wykonanie nasypu pod mijankę na długości 65 szerokości 3,5m ,średniej wysokości 0,5m.

Wielkość nasypu 65,0m x3,5m x 0,50m = 97,50m3