| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce"so sídlom v Olšavici |
| --- | --- |
| IČO: | 00 204 200 |
| Predmet zákazky (stroj): | Dojací robot |
| Množstvo: | 4 ks |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Robotické dojenie pre minimálne 280 ks kráv mimo produkčnej časti maštale s možnosťou ručného nasadenia dojačky | x |
| Manažment stáda pomocou selekčných bránok na vystupe po dojením so selekciou zvierat do rôznych priestorov | x |
| Jednotná identifikácia zvierat pri dojacích robotoch a selekčných bránkach na frekvencii ISO | x |
| Sledovanie pohybovej aktivity a zdravotného stavu dojníc na základe integrovaného systému v jednotnej identifikácii | x |
| Robotické dojenie so sledovaním kvality mlieka v jednotlivých štvrtiach vemena s možnosťou doplnenia o stanovovanie množstva somatických buniek | x |
| Možnosť rôznych trás mlieka, z jednotlivých štvrtí vemena počas dojenia | x |
| Proces prípravy vemena na dojenie, integrovaný v strukovej gume, vrátane ošetrenie vemena po dojení | x |
| Po nasadení dojačky na vemeno prebehne celý proces dojenia (očistenie struku, oddojenie, stimulácia, dojenie, dipovanie) | x |
| Systém nasadzovania dojacieho stroja umožňujúci spustenie procesu dojenia do jednej minúty od vstupu kravy do boxu robota | x |
| Počet dojení na jeden box za 24 hodín minimálne 150 ks | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
|  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby