Mobilná dekontaminačná jednotka

Parametre predmetu zákazky jedná sa o dekontaminačnú sprchu, ktorá je určená na dekontamináciu príslušníkov HaZZ v ochranných protichemických oblekoch. Dekontaminácia bude vykonávaná prevažne mokrou cestou, pomocou tlakovej vody.

Pracovisko mobilnej dekontaminačnej jednotky sa skladá z:

- nafukovacia sprchová kabína – 1 ks,

- bazén – 2 ks,

- elektrické čerpadlo s dopravným vedením D – 25 – 2 ks,

- 120 l nádoba na vodu – 2 ks,

- ostatné príslušenstvo.

| Požiadavka | Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| --- | --- | --- |
|  | Dekontaminačná sprcha nafukovacia s príslušenstvom musí mať jednokomorovú nafukovaciu nosnú konštrukciu, záchytnú vaňu a sprchovú kabínu, vnútorné rozmery základne musia byť min. 2 000 x 2 000 mm, výška 2 500 mm, konštrukcia nafukovacích valcov musí byť z vysokopevnostného, oderu vzdorného, pre vzduch a vodu nepriepustného materiálu, kabína sprchy sa musí dať samočinne postaviť po napojení na prívod vzduchu, kabína sprchy musí mať dva vchody vyrobené z priehľadnej transparentnej fólie (s rolovaním smerom hore) umožňujúce dodržiavať postup „špinavý vstup - čistý výstup“, označenie vstupu a výstupu, musí mať zabudované okno s transparentnou fóliou s manipulačnými rukavicami, musí mať záchytnú vaňu s odtokom, musí mať inštalovaný rozvod smerovo nastaviteľných nerezových dýz na rozstrekovanie dekontaminačného roztoku alebo vody s minimálnou spotrebou, musí mať ručnú ružicu s hadicou pre sprchovanie ťažko dostupných miest, musí mať ručnú kefu pre očistu od hrubých nečistôt, systém armatúr musí byť zabudovaný v kabíne sprchy tak, aby sa dal v prípade potreby odinštalovať obsluhou (servis), musí mať podlahový rošt do dekontaminačnej sprchy min. výška 50mm – 100 mm, musí mať elektrické čerpadlo (230 V) s primiešavaním pre distribúciu vody alebo dekontaminačného roztoku do systému sprchy vrátane sacej hadice a sacieho koša, napojenie Storz D – 25, systém distribúcie vody sa musí dať prepínať na režim dekontaminačný roztok a oplach (voda), na čerpadle musí byť regulovateľný primiešavač dekontaminačného činidla nastaviteľný podľa percenta primiešavania, musí mať elektrické čerpadlo (230 V) na odsávanie kontaminovanej vody z dekontaminačnej sprchy do odpadovej nádrže, napojenie Storz D – 25, čerpadlo musí byť schopné odsať vodu od hladiny 5 mm a viac, rozvod vody musí byť zabezpečený hadicovým vedením D – 25, minimálne 2 x 20 m. Poznámka: prietok čerpadiel a vedenia musí dostatočne zabezpečiť dopravu vody tak, aby sa mohli dekontaminovať naraz dve osoby. Súprava musí obsahovať dekontaminačný bazén s nafukovacím rámom a odtokom, rozmery základne 2000 x 2000 mm, výška min. 150 mm, – 2 ks, do bazénov musí mať podlahový rošt s min. 20 mm vysoký - 2 ks. Všetky prvky súpravy sa musia dať nafúknuť pomocou systému tlakovej fľaše na vzduch, redukčného ventilu s manometrom, tlakových hadíc s rýchlospojkou. Všetky prvky súpravy sa musia dať nafúknuť aj elektrickým vzduchovým čerpadlom. Elektrické vzduchové čerpadlo musí byť súčasťou dodávky. Všetky prvky súpravy musia mať poistný ventil na zabránenie pretlakovania systému. Súprava musí obsahovať plastový sud s vekom a obručou, objem 120 litrov na čistú vodu, resp. dekontaminačný roztok- 1 ks. Súprava musí mať plastový sud s vekom a obručou, objem 120 litrov na kontaminovaný roztok- 1 ks. Súprava musí mať súpravu na drobné opravy dekontaminačnej súpravy (lepiaca sada, tesnenia, dýzy), musí mať tašku so súpravou na ukotvenie sprchy: kotviace kolíky, kladivo, musí mať pogumovanú plachtu pod celú dekontaminačnú sprchu, ktorá zabráni prepichnutiu kabíny dekontaminačnej sprchy a dekontaminačných bazénov. Plocha plachty musí presahovať pôdorys pracoviska dekontaminačnej sprchy o meter z každej strany. Plachta musí mať vysokú pevnosť proti oderu, prerezaniu a prepichnutiu – 1 ks. Materiál nafukovacej sprchy a bazénov musí mať vysokú pevnosť proti roztrhnutiu a prepichnutiu, odolnosť proti UV žiareniu, musí byť nepremokavý, musí sa dať ľahko umývať (dekontaminovať), musí byť farebne stály, musí byť odolný voči agresívnym látkam. Dekontaminačná sprcha a jej výbava musí mať transportný obal s minimálne so štyrmi úchytmi na manipuláciu. Obal musí byť odolný voči oderu, prerezaniu, prepichnutiu, musí byť nepremokavý a dekontaminovateľný bežnými dekontaminačnými roztokmi . Ostatná výbava dekontaminačnej sprchy musí mať rovnako transportný obal s rovnakého alebo materiálu s vyššou odolnosťou. Iné požiadavky Pri predložení ponuky je dodávateľ povinný predložiť: Certifikát výrobku alebo náležitosti podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, technické podmienky a parametre výrobku, protokol o vykonaných skúškach podľa príslušných platných slovenských technických noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike, užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie), všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, akceptovaný je český jazyk. Po vyhlásení úspešného uchádzača bude daný uchádzač povinný vykonať praktickú prezentáciu funkčnej vzorky predmetu zákazky. |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach,
t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej 
a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Počet kusov: 1 ks

Požadovaná lehota dodania:  4 mesiace od vystavenia objednávky

Miesto plnenia:  Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina