Výkaz  výmer		:   Kľúčové – IBV Pod horou

Objekt			:   SO.101  Komunikácie a spevnené  plochy

1.  Odhumusovanie v hrúbke 300mm	(odvoz do 5 km)					2395,50 m3 - ul.Slnečná										 308,60 m3

- - vetva „A“			 							1288,60 m3

- - vetva „B“			 						         798,30 m3

2.  Výkopy v zemine tr.3 (vrátane výkopov pre pozdĺžnu drenáž a výmenu podložia)	6119,40 m3

(odvoz do 5 km)

- - ul.Slnečná										1185,70 m3

- - vetva „A“			 							2958,80 m3

- - vetva „B“			 							1974,90 m3

- Výmena podložia z nesúdržnej zeminy -  štrkodrva 0-125

(relatívna uľahnutosť ID = 0,85) o mocnosti 500mm, hutnený po vrstvách 200mm 	3138,50 m3

- - ul.Slnečná										 549,30 m3

- - vetva „A“			 							1604,40 m3

- - vetva „B“			 							 984,80 m3

- Zásyp drenážnych rýh -  drvené kamenivo fr. 32-63					 375,10 m3

- - ul.Slnečná										  81,90 m3

- - vetva „A“			 							 164,40 m3

- - vetva „B“			 							 128,80 m3

- Násyp z nesúdržnej zeminy -  štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy so zhutnením

- (relatívna uľahnutosť ID = 0,85) – pod konštrukcie chodníka				 862,40 m3

- - ul.Slnečná										 202,10 m3

- - vetva „A“			 							 386,10 m3

- - vetva „B“			 							 274,20 m3

6.  Vybúranie časti konštrukcie jestvuj. Vozovky ul. Slnečná hr.200mm

(z dôvodu preplátovania) – ul. Slnečná							  74,50 m2

7.  Zarezanie jestvujúcej konštrukcie vozovky hr. 120 mm (ul. Slnečná)			 373,30 bm

8.  Frézovanie jestvujúcej konštrukcie vozovky v hrúbke 120mm

(z dôvodu preplátovania) – ul. Slnečná							 149,00 m2

9.  Pozdĺžna drenáž z flexibilných trubiek Ø150mm + pieskové lôžko hr.50mm 		 1704,70 bm

- ul.Slnečná										 372,00 bm

- - vetva „A“			 							 747,20 bm

- - vetva „B“			 							 585,50 bm

10.  Osadenie uličných vpustov s mrežou a nálevkou – STN 13 6331

- (vrátane zemných prác - výkopov) 							  28 ks

- - ul.Slnečná										   8 ks

- - vetva „A“			 							  12 ks

- - vetva „B“			 							   8 ks

11. Statická skúška podložia a podkladných vrstviev	(každých 100bm vozovky)		   8 ks

12. Uloženie nových cestných obrubníkov 15/26/100 do lôžka z betónu

C16/20-X0, XF4 s bočnou oporou a vyškárovaním cement. maltou 			1957,80 bm

- - ul.Slnečná										 331,00 bm

- - vetva „A“ + B			 							1626,80 bm

13. Uloženie parkových obrubníkov 5/20/100 do lôžka z betónu C16/20-X0, XF4

s bočnou oporou – bez prevýšenia	 			  			1655,40 bm

- - ul.Slnečná										 334,00 bm

- - vetva „A“+B			 							1321,40 bm

14. Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky s presahom 3-4 mm nad okrajov vozovky

+ tesniaca vložka a tesniaca niť (v mieste preplátovania asf. krytu – ul.Slnečná)	 373,30 bm

15. Úprava komunikácie – rozšírenie ul. Slnečná, celkovej konštrukčnej hr.520-550mm

- asf. betón + vrstva cementom stmelenej zmesi CBGM 8/10				  960,20 m2

- vrstva štrkodrvy 31,5 (45) (Eo=70MPa), UMŠD; 31,5 (45); Gc				 1133,00 m2

16. Preplátovanie krytu komunikácie - asfalt. betón

– celkovej konštrukčnej hrúbky 120 mm (ul. Slnečná)  		         		 149,00 m2

17. Preplátovanie vrstvy - cementom stmelená zmes	 CBGM C8/10 hr.200 mm (ul. Slnečná)	  74,50 m2

18. Úprava komunikácie, celkovej konštr. hr. 520-550mm

- asf. betón + vrstva cementom stmelenej zmesi CBGM 8/10				4445,56 m2

- vrstva štrkodrvy 31,5 (45) (Eo=70MPa), UMŠD; 31,5 (45); Gc				4976,80 m2

19. Úprava chodníkov zo zámkovej dlažby hr. 80mm + ostatné vrstvy

- celkovej konštr. hr. 400mm 							         2022,30 m2

20. Spätný zásyp prehodenou zeminou (pod zeleným pásom vpravo jednopruh. vetvy „A“) 	  114,50 m2

21. Zahumusovanie v hr. 100 mm + zatrávnenie trávovým semenom

v množstve 4 kg/100 m2	(zelený pás vpravo jednopruhovej vetvy „A“)	         	  240,80 m2

22. Svahovanie zeminou na stavebných parcelách 						  67,10 m3

- ul.Slnečná										  23,60 m3

- - vetva „A“			 							  28,10 m3

- - vetva „B“			 							  15,40 m3

23. Trvalé zvislé DZ so stĺpikom 				 				   15  ks

24. Trvalé vodorovné DZ	– čiara č. V 1a							  88,00 bm

- čiara č. V 2b (1,5/1,5)					 428,00 bm

25. Prenosné zvislé DZ so stĺpikom počas prác (cca 5 mesiacov) 			       cca 16  ks

26. Odvoz vybúranej sute na skládku, poplatok sa skladovanie odpadu

Výkaz výmer zohľadňuje hodnoty vychádzajúce z poskytnutého polohopisného a výškopisného zamerania a stupňa dokumentácie pre SP.