TECHNICKÁ SPRÁVA

1.Všeobecná časť
1.1 Identifikačné údaje

Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m.č. Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
autor: Ing.Eva Wernerová, Ing. Ivana Citarová
časť architektúra:
Autor návrhu / projektant: Ing.arch.Tomáš Pozdech
Zodpovedný projektant: Ing. arch. M. Michalica
2.Základné údaje o stavbe
Členenie stavby
 Stavba je delená na viacero stavebných objektov. Časť „architektúra „ je delená na 2 stavebné objekty: SO5.3 – servisný domček a SO5.4 - tribúna

SO5.3
prístrešok a pergola - servisný domček

Poloha a nadväznosti objektu
Objekt leží v najsevernejšej časti riešeného územia, v priamej nadväznosti na prístupovú cestu na parcele č. 910/9 k objektu „Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Objekt leží mimo ochranného pásma kanalizačného zberača A VIII  DN2800, mimo ochranné pásmo kanalizácie DN400/2200 (viď. Výkres analýza územia) a mimo elektrického vedenia kopírujúc hranicu riešeného územia. Objekt je svojím pôdorysným umiestnením a rozmerom jasne definovaný.

Účel a charakter objektu
Servisný domček poskytuje zázemie pre prevádzku parku. Objekt je prevádzkovo rozdelený na dve hlavné časti: uzatvorená-otvorená.
Uzatvorená časť slúži pre potreby uloženia pomôcok a menších strojov pre údržbu komunikácií, športovísk a zelene parku. Táto časť je neprístupná širokej verejnosti.
Otvorená časť môže fungovať v rôznych prevádzkách. Flexibilita objektu umožnuje sprístupnenie priestoru verejnosti, alebo jeho absolútne uzatvorenie.
Obidva „podobjekty“ / časti sú rozdelené hmotovo-priestorovým stvárnením, architektonickým výrazom a farebnosťou. Uzatvorená časť, ako jednoduchý objekt upriamuje na seba pozornosť farebnosťou, zatiaľ čo otvorená časť je špecifická konštrukčným systémom a „zelenou“ fasádou, kde jednotlivé vertikálne konštrukcie objektu využívajú popínavú vegetáciu, čím sa celý objekt stáva vlastným klimatickým ostrovom prezentujúcim ekologickú myšlienku obsiahnutú v celkovom riešení parku (viď schématický rez bioretenciou.)
Základné hmotovo-priestorové informácie
zastavaný priestor: 18m2
najvyššia výška objektu: +3,500

Stavebno technické riešenie
Zemné práce
Zemné práce budú pozostávať z výkopov pre základové pätky. Po výkope rýh bude vykonaná obhliadka statikom za účelom overenia základových pomerov.
Zakladanie
Stavba bude založená na základových pätkách z betónu C16/20 /B20/. Základová škára bude v hĺbke cca 800 mm od úrovňou upraveného terénu.
Zvislé nosné konštrukcie
Konštrukčný systém objektu pozostáva z oceľových profilov (upresnené v realizačnom projekte, časť statika)
Vodorovné nosné konštrukcie
Stropná konštrukcia „uzatvoreného objektu“ pozostáva z oceľovej konštrukcie „i“ profilov. Stropná konštrukcia „otvoreného“ objektu pozosáva z oceľovej konštrukcie, ktorej skladba bude upresnená v nasledujúcej dokumentácii a bude schopná niesť zaťaženie „zelenej strechy“ viď nasledujúci bod
Podlahy

Povrchové úpravy(obklady) konštrukcií a farebnosť.
Všetky oceľové konštrukcie budú zaobstarané povrchovou úpravou - pozinkovanie
„Uzatvorený„ objekt bude obložený fasádným obkladom, ktorého typ sa upresní v nasledujúcej projektovej dokumentácii. Farebnosť fasádneho obkladu - RAL. 3015.
Fasádny obklad
Fasádny obklad bude vyhotovený z cementotrieskovej dosky CETRIS Finish. Farebný odtieň RAL 3015. Všetky fasádne obklady budú montované so zvislou škárou. Fasádny obklad bude upevnený na oceľovej konštrukcii (montážne a konštrukčné detaily budú vyhotovené podľa technického a montážneho postupu fasádnych dosiek CETRIS, informácie a voľne dostupné materiály na www.cetris.cz). Nosná oceľová konštrukcia pre fasádne dosky CETRIS bude upevnená na nosnej oceľovej konštrukcii. samotného objektu. Dverný otvor môže byť rozšírený na veľkosť fasádneho panelu.
Strecha objektu
Strešná nosná konštrukcia pozostáva z nosnej oceľovej konštrukcie objektu(viď výkres 01), na ktorú budú napojené oceľové „i“ profily v pozdĺžnom smere objektu. Osový rozostup „i“ profilov je 600 mm.
Najvrchnejšou časťou konštrukcie je polykarbonátová, príp. sklolaminátová priesvitná doska vyspádovaná smerom ku dažďovému zvodu v zadnej časti objektu.
Po vnútornom obvode stropnej konštrukcie v interiéri budú umiestnené LED pásy.
Zelená fasáda
Nosnou konštrukciou zelenej fasády (pletivo) je nerezová sieť napr. CARL STAHL, JAKOB. Sie´t bude vyhotovená z vysokokvalitnej antikorovej oceľe napr. tr. 1.4401, ktorá musí odolávať vonkajšej korózii. Kotvenie bude realizované priamo na nosnú oceľovú konštrukciu konštrukciu (RAL 1016)

„Otvorený objekt“ a všetky jeho prvky (ohliadnuc od pletiva pre popínavé rastliny) budú zaobstarané náterom farby RAL 1016.
Uchytenie pletiva pre popínavé rastliny bude na oceľových lanách, ktorých rozostup uchytenia bude upresnený v nasledujúcej dokumentácii, takisto ako typ a štruktúra samotného pletiva.

Skladba zelenej strechy
Zelená strecha objektu servisného domčeka plošne zaberá výmeru 9,7m2 a bude založená ako
extenzívna strešná výsadba bez automatického zavlažovacieho systému. Na posledné, izolačné vrstvy konštrukcie strechy objektu sa následne budú pokladať ochranno-drenážne vrstvy (viď. výkres č. 03. Skladba zelenej strechy), vrstva extenzívneho strešného substrátu a samotná rastlinná vrstva. Konštrukcia strechy objektu musí byt dostatočne odvodnená.Zeleň strechy bude prioritne tvoriť plochu predpestovaných rozchodníkových kobercovo plošnej výmere 9m2, pričom v okrajových pozíciách budú vynechané miesta pre výsadbu popínavých rastlín priamo na streche servisného domčeka a usmerňované v raste po kolmých stenách objektu, potiahnutých pletivom. Na streche budú vysadené 3 kusy popínavej rastliny Clematis montana 'Marjorie'/plamienok horský – výsadbová výška 100/120 (viď. výkres č. 03. Skladba zelenej strechy) pre maximálne využitie pletivovej konštrukcie stien objektu. Ostatné popínavé rastliny budú vysadené do miest po vybratí potrebných kusov dlažby zo spevnenej , dláždenej  plochy popri stene objektu servisného domčeka.
Navrhnuté sú druhy Clematis montana 'Marjorie'/plamienok horský - 2ks/ výsadbová výška 100/120 a Lonicera Henryi /zemolez Henryho - 6ks/ výsadbová výška 100/120.
 Celkový počet kusov popínavých rastlín vysadených z rastlého terénu – 8 ks a spolu vysadených popínavých rastlín k objektu 11 ks.
Pre výsadbu rastlín bude vyhĺbená dostatočne veľká výsadbová jama, do ktorej sa zapracuje
kvalitná záhradnícka zemina. Po vysadení jedincov sa každá rastlina prihnojí, zaleje dostatočným množstvom vody a usmerní v raste. Zálievka sa bude opakovať do ujateľnosti rastlín.  Výsadbová plocha na zemi sa zamulčuje 8 cm drvenej kôry. Po položení rozchodníkových kobercov na streche sa ich plocha dostatočne zaleje.

Inštalácia vrstiev zelenej strechy (hydroakumulačná, drenážna, separačná a ochranná)   - 10 m2,  2,5e/m2 = 25 e
 ND 4+1h Drenážny systém   / 10 m2, 10e/m2 = 100e
Transport a uloženie strešného substrátu na miesto  / 1m3/ 75e/m3 = 75e
Strešný substrát extenzívny / 1m3 -75e/m3 = 75e
Pokládka rozchodníkových koberocov/ 9m2/ 3,5e/m2=31,5e
Rozchodníkové koberce/ 9m2, 45e/m2= 405e
Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy/ 11ks/ 1,9e/ks= 20,9e
Záhradnícka zemina/ 4x vr 75/l, 5e/ks = 20e
Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím / 11ks/ 1,45e/ks = 15,95e
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5  /0,5m2 , 2e/m2=1e
mulčovací materiál - borovicová kôra  / 3x vr 200l, 12e/ks = 26e
Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.  / 11ks rastlin  / 0,1e/ks = 1,1e
Tabletové zásobné hnojivo 2ks/ker- 22ks, 1ks/0,20e = 2,2e
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 – 0,5m3 – 2,5e
Doprava 250e

Približný cenový odhad
12 000,- eur bez DPH

SO 05.4
Tribúna

Poloha a nadvaznosti objektu
Objekt E je umiestnený v južnej časti územia, kde sa stáva funkčnou súčasťou objektu G a zároveň je prepojený s kruhom č.4 – parkour. Funkčná podstata objektu predurčuje jeho polohu a je dôležitým objektom na rozhraní športových aktivit. Poloha na priestorovej osi parku prepája kruhy č.2-6 a s objektom G. – skatepark.

Účel a charakter objektu
Objekt SO5.4 slúži ako prevádzková bariéra medzi dvomi športovými aktivitami, no svojím priestorovým umiestnením a tvarovaním tieto športy prepája. Tribúna okrem svojej hlavnej funkcie – sledovania športových výkonov, poskytuje priestor na oddych medzi športovými výkonmi športovcov.
Základné hmotovo-priestorové informácie
zastavaný preistor: 30 m2
najvyššia výška objektu: +0,900

Stavebno technické riešenie
Zemné práce
Zemné práce budú pozostávať z výkopov pre základové pätky. Po výkope rýh bude vykonaná obhliadka statikom za účelom overenia základových pomerov.
Zakladanie
Stavba bude založená na základových pätkách z betónu C16/20 /B20/. Základová škára bude v hĺbke cca 800 mm od úrovňou upraveného terénu.
Nosná konštrukcia
Konštrukčný systém objektu pozostáva z drevených nosníkov,Jedná sa o drevenú priestorovú konštrukciu, uloženú na stĺpikoch v rozostupe 630-700mm, na ktoré budú v rovnakých rozostupoch kladené horizontálne nosníky a roznášací drevený rošt, na ktorý sa následne bude klásť pohľadový drevený obklad. Prierezové rozmery jednotlivých konštrukcií a spôsob spájania a kotvenia bude upresnený v nasedujúcej dokumentácii.
Kombinácia so skateparkom
Stavbu sa odporúča koordinovať s výstavbou skateparku, kedže sa jedná o jeden funkčno-prevádzkový celok. Rozšírenie západnej časti skateparku do priestoru tribúny vytvára žiadúcu materiálovú bariéru medzi aktívnou,pojazdnou časťou skateparku a pasívnou časťou tribúny. Tento priestor zamedzuje degradácii dreveného obkladu športovými aktivitami, Jedná sa o pomyslenú „bezpečnostnú“ zónu.
V prípade nerozšírenia povodnej hrany skateparku, bude zamýšľaná časť vytvorená obdobným sposobom. Prevedenie bude vyriešené v nasledujúcej projektovej dokumentácii.
Drevené konštrukcie objektu
Všetky drevené časti budú zaobstarané povrchovou úpravou proti klimatickým, poveternostným podmienkam a škodcom. Všetky drevené konštrukcie budú pozostávať z dreveného masívu, z drevín vyššej kvality a pevnosti, napr. dub/agát.

Približný cenový odhad
15 000,- eur bez DPH

Bratislava, október 2020

Ing.arch.Miroslav Michalica Ing.arch.Tomáš Pozdech
Zodpovedný projektant	Autor / Projektant