technická správa z prieskumu

Pavilón B

Názov stavby:     Dopracovanie PD stavby Modernizácia a rekonštrukcia MŠ Okružná, Levice

Miesto stavby:	Okružná č. 23., Levice

Objekt:		PAVILÓN B

Časť:		STATIKA

Investor:	Mesto Levice
Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01  Levice

Spracovateľ:	SC Statik, Ing. Škvarka

Zákazka:		F0618

Dátum:		11/2018

1.	Úvod	3

2.	Predmet prieskumu	3

3.	Vyhodnotenie prieskumu	4

4.	Záverečné odporúčania	15

- Úvod

Tento stavebno-technický prieskum bude slúžiť ako  podklad pre samostatný projekt statického zhodnotenia konštrukcii v pavilóne „B“. Prieskum nadväzuje na Statický posudok vypracovaný Ing. Petrom Antalom v roku 2015.

- Predmet prieskumu

Obsahom prieskumu sú:

P1 - Sonda pri základovej pätke obvodového stĺpa skeletu – pre zistenie skutočných rozmerov základových konštrukcii a zistenie stavu a funkčnosti základov.

P2 -  Vizuálna obhliadka objektu pavilónu.

P3 -  Inžiniersko - geologický prieskum – za účelom zistenia príčiny porušenia stability objektov pavilónu.

- Vyhodnotenie prieskumu

P1 - Sonda pri základovej pätke obvodového stĺpa skeletu – pre zistenie skutočných rozmerov základových konštrukcii a zistenie stavu a funkčnosti základov.

Kopaná sonda sa vyhotovila pomocou malej mechanizácie (stroj UNC) a ručného dočistenia betónových konštrukcii základovej pätky a základového pásu.

Slúžila hlavne pre zistenie skutočných rozmerov základových konštrukcii aj rozmerov štrkového vankúša pod základovou pätkou. Hĺbka vankúša sa zisťovala ručnou penetračnou metódou. Ďalej slúžila na vizuálne zistenie stavu a funkčnosti základov.

Foto sondy:

Vyhodnotenie:

Jestvujúce rozmery konštrukcie pätky a štrkového vankúša sú vo výkrese č. 01: ZÁKLADY- zosilnenie. Je potrebné prepočítať únosnosť základových pätiek so zistenými hodnotami ich rozmerov a so zistenými hodnotami únosnosti zemín v inžiniersko-geologickom prieskume.

P2 - Vizuálna obhliadka objektu pavilónu.

Vizuálna obhliadka konštrukcii sa vykonala na všetkých nosných aj nenosných nadzemných konštrukciách (skelet, stropy, priečky, obvodové panely)

Foto:

Trhlina v montážnom spoji prievlaku a v priľahlom spoji stropných panelov:

Oddelovanie obvodového panelu:

Sadanie obvodového stĺpa skeletu:

Trhliny v priečkach od sadania podkladového betónu:

Vyhodnotenie:

V mieste trhlín na nosných prievlakoch skeletu (a priľahlých spojoch stropných panelov) je montážny styk prievlakov. Trhliny vznikli v týchto miestach vzájomným pootočením prievlakov vplyvom nerovnomerného poklesu skeletu. Nie sú porušené samotné nosné konštrukcie prievlakov.

Trhliny v nenosných priečkach sú od sadania podkladového betónu. Podložie podkladového betónu môže byť málo zhutnené a podmývané poškodenou kanalizáciou.

P3 -  Inžiniersko - geologický prieskum – za účelom zistenia príčiny porušenia stability objektov pavilónu.

Správa z prieskumu a jeho vyhodnotenie je v samostatnej prílohe.

- Záverečné odporúčania

Odstrániť možné príčiny podmáčania zeminy:

- vyhotoviť nové ležaté rozvody kanalizácie pod podkladovými betónmi – súčasné sú po životnosti, sú poškodené a svojím stavom vážne poškodzujú statiku objektu,

- vyspádovanie terénu od objektu.

Staticky vyhodnotiť únosnosť základových konštrukcii a navrhnúť ich prípadné zosilnenie.

Odstrániť náletový stromový porast PAJASEŇ, ktorý v budúcnosti môže spôsobovať problémy.

Vzhľadom na celkový stav podláh prízemia – sadnuté a vysoko pravdepodobne s potrhanými izoláciami (čomu nasvedčuje zápach v interiéry), pre dlhodobé riešenie odporúčam vybúrať  -konštrukcie podláh aj s tepelnými kanálmi. Podložie zhutniť, vybudovať nové podlahy aj so zateplením a rozvody kúrenia viesť pod stropom.

Pri zateplení objektu opraviť obvodové panely a ich kotvenie o skelet.

Vypracoval: Ing. František Škvarka

Dňa: 21.10.2018