| Názov obstarávateľa: | Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča |
| --- | --- |
| IČO: | 00189219 |
| Predmet zákazky (stroj): | Kolesový kĺbový nakladač 1 ks |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| --- | --- |
| Mechaniznus na vrstvenie maštaľného hnoja nad 3 m |  |
| PARAMETRE, KONŠTRUKCIA MECHANIZMU: |  |
| Max. čistý výkon motora podľa ISO9249 min. 144 kW |  |
| Motor spĺňajúci normu min. Tier 4 |  |
| Pohon s hydrodynamickým meničom a prevodovkou s radením pod zaťažením |  |
| Hmotnosť stroja min. 18 000 kg |  |
| Polomer otáčania vnútro pneumatiky max. 3 550 mm |  |
| Výška otočného čapu lopaty min. 4 050 mm |  |
| VÝBAVA, PREVEDENIE: |  |
| Vysokovýklopná lopata objemu min. 4 m3 |  |
| Hydraulický rýchloupínač náradia |  |
| Automatické centrálne mazanie |  |
| Pracovné osvetlenie na kabíne LED, cestná svetelná výbava, maják |  |
| Systém tlmenia kmitov ramena pri pojazde |  |
| 4. hydraulické sekcie s ovládaním a rúrovaním na výložníku |  |
| Reverzný, hydrostatický pohon vrtule chladiča s funkciou samočistenia |  |
| Cyklónový hrubopredčistič nasávaného vzduchu motora |  |
| Pneumatiky L3 |  |
| Sedadlo pneumaticky vertikálne/horizontálne odpružené, vyhrievané |  |
| Cúvacia kamera |  |
| Telematika – cez internet prístupná diaľková kontrola parametrov stroja |  |
| Rýchloupínač |  |
| Lyžica na maštaľný hnoj |  |
| Adaptér na vrstvenie maštaľného hnoja nad 3 m |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby