Príloha č. 11 OVS
FORMULÁR TECHNICKÉHO RIEŠENIA VYBRANÝCH ZARIADENÍ

Formulár technického riešenia
Názov zákazky: / Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom

Obchodný názov navrhovateľa:
Adresa navrhovateľa:
Registračné údaje navrhovateľa (IČO, DIČ) :

# ČASŤ – NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Technický popis navrhovateľom navrhovaných zariadení. Navrhovateľ uvedie obchodné označenie a parametre konkrétneho zariadenia, ktorými preukáže splnenie požiadaviek vyhlasovateľa na predmet zákazky. Pre overiteľnosť parametrov navrhovateľ uvedie link /predloží technický list/ resp. si zvolí akýkoľvek iný spôsob preukázanie splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
## Zariadenie na výrobu vodíka (PEM)
Popis	Hodnota/Rozsah/Parameter	Poznámka	Vlastný návrh navrhovateľa
Typ	Typ: PEM (Polymér Electrolyte Membrane – elektrolýza s polymérovou membránou)
Prevedenie	Kontajnerové, kompletne zmontované, odskúšané, pre prepravu po ceste
Počet	1 ks
Maximálny príkon zariadenia	1,0 - 1,2 MW
Príkon zariadenia - šírka rozsahu	10 – 100 %	Minimálna požadovaná šírka rozsahu je 10 – 100 %. Upraviť sa môže len znížením dolnej hranice rozsahu – rozšírenie rozsahu.
Výstupný tlak H2 v primárnej výrobe	Min.100 bar	V prípade, že bude tlak menší, bude potrebné navrhnúť a použiť booster kompresor.
Množstvo vyrobeného H2 / (kg H2/deň) pri 100 % výkonu	Min. 450kg / deň
Kvalita H2	99,97 % (molárne)	Podľa (ISO 14687)
Výstupný tlak – O2	1 bar	Atmosferický tlak
Dostupnosť/Spoľahlivosť zariadenia	95 %	Zariadenie musí byť schopné minimálne 8322 hodín nepretržitej prevádzky počas 1 roka (revízie a pravidelná údržba).
Účinnosť zariadenia	70 %	Účinnosť samotného zariadenia na výrobu vodíka. / Účinnosť zariadenia sa vypočíta ako podiel elektrickej energie na membráne ku celkovo spotrebovanej energie. Vlastná spotreba systému generovania vodíka nesmie prekročiť 30 % spotrebovanej elektrickej energie.
Čas nábehu – horúci nábeh	Max. 30 s, lineárný priebeh, vrátane reakcie na zmenu žádanej hodnoty	Nábeh z Minimálneho výkonu na maximálny – doba plnej aktivácie od prvého povelu SEPS
Spotreba vody	Max. 400 liter / h	Pri maximálnom výkone
Kvalita vody	Pitná voda (systém musí umožňovať použitie pitnej vody, bez dodatočného čistenia, resp. čistenie vody si musí zabezpečiť ak to zariadenie vyžaduje)	Podľa EU Directive 2020/2184-EU
Napájanie – elektrolýza	3 x 400 ... 1000 V / 50 Hz	Max. 1000 VAC
Napájanie – ostatné	3 x 400 V / 50 Hz (max. 250 kW)	Podľa STN IEC 60038
Rozmery zariadenia	13.2 x 4.0 x 5.7 m	Prípustné sú také rozmery, ktoré neovplyvnia stavebné konanie
Životnosť (t.j. obdobie bez potreby výmeny stacku)	Min. 80000 h	Prevádzkových hodín – zariadenie je na výkone. Stav pohotovosti pre horúci nábeh sa nezapočítava do prevádzkových hodín. Počítadlo prevádzkových hodín je súčasťou dodávky.

## Strednotlaký zdrojový Medzizásobník
Popis	Hodnota/Rozsah/Parameter	Poznámka	Vlastný návrh navrhovateľa
Kapacita	35 – 600 kg
Najnižší pracovný pretlak	Min. 100 bar (g)
Počet	2 ks
Typ	Horizontálne, nadzemné
Pracovné médium	Plynný vodík

## Kompresná časť
Popis	Hodnota/Rozsah/Parameter	Poznámka	Vlastný návrh navrhovateľa
Prevedenie	Kontajnerové
Min. zloženie	Kompresorový blok, kotvenie, armatúry, potrubné trasy, atď
Počet	1ks
Typ	Vysokotlaký kompresor
Plniaci tlak pre čerpanie vodíka do vozidiel	350 bar

## vysokotlaký zásobník
Popis	Hodnota/Rozsah/Parameter	Poznámka	Vlastný návrh navrhovateľa
Prevádzkový tlak	až 500 bar
Maximálny tlak	550 bar
Min. zloženie	Kompresorový blok, kotvenie, armatúry, potrubné trasy, atď
Počet	1 ks
Typ	Vysokotlaký , viac tlakových sekcií
Plniaci tlak pre čerpanie vodíka do vozidiel	350 bar

## Plniaca infraštruktúra
Popis	Hodnota/Rozsah/Parameter	Poznámka	Vlastný návrh navrhovateľa
Koncovka	1ks koncovka pre autobusy a nákladné vozidlá s prevádzkovým plniacim tlakom 350 bar
Výkon zariadenia	Min. 60g H2/s
Okolitá prevádzková teplota	-20/ + 40 °C
Počet stojanov	1 ks /plniaca infraštruktúra
Typ	Vysokotlaký , viac tlakových sekcií
Plniaci tlak pre čerpanie vodíka do vozidiel	350 bar

# ČASŤ – VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE
Výkonnostné parametre s garantovanými hodnotami sú pre navrhovateľa záväzné a pre verejného obstarávateľa kľúčové a nie je možné sa pri návrhu a realizácií od nich odchýliť. Riešenie s lepšími parametrami sa pripúšťa.
## Garantované hodnoty Vodíkového hospodárstva
Navrhovateľ uvedie garanciu na dosiahnutie hodnôt jednotlivých ním navrhnutých technologických zariadení podľa nasledujúcich tabuliek. Tieto hodnoty sú požadované verejným obstarávateľom budú tiež overené garančnými meraniami pred odovzdaním diela a skúšobnou prevádzkou vodíkového hospodárstva.
Tabuľka garantovaných hodnôt zariadenia na výrobu vodíka
Popis	Hodnota/Rozsah/Para-meter	Poznámka	Hodnoty garantované navrhovateľom
Príkon zariadenia - šírka rozsahu	10 – 100 %	Minimálna požadovaná šírka rozsahu je 10 – 100 %. Upraviť sa môže len znížením dolnej hranice rozsahu – rozšírenie rozsahu.
Množstvo vyrobeného H2 (kg H2/h) pri 100 % výkonu	Min. 450 kg H2/deň	Pri maximálnom výkone zariadenia
Kvalita H2	99,97 % (molárne)	ISO 14687

Tabuľka garantovaných hodnôt celého vodíkového hospodárstva
Popis	Hodnota/Rozsah/Para-meter	Poznámka	Hodnoty garantované navrhovateľom
Doba plnej aktivácie	Max. 5 min	Čas potrebný na dosiahnutie maximálneho výkonu celého VH
Trend nábehu	1,0 - 1,2 MW/30 s	Minimálny trend nábehu. Trend nemôže byť pomalší.
Cyklus obnovy žiadaného činného výkonu	Max. 5 s	Perióda vzorkovania, snímania a riadenia technológie musí umožniť obnovu dát z centrálneho regulátora s danou rýchlosťou.
Max. krok regulácie	0.1 MW	Žiadanú hodnotu výkonu musí byť možné nastavovať v desatinách MW.
Reakcia na zmenu žiadanej hodnoty	Max. 15 s	Do tohto času musí VH zareagovať na zmenu meranej hodnoty – spätná väzba merania výkonu ukáže zmenu smerom k žiadanej hodnote
Hodnoty výkonu budú merané a archivované s presnosťou	3 desatinné miesta	V Megawattoch
Opakovanie výkonovej zmeny do + a do -	neobmedzene	Želanú hodnotu v oboch smeroch požadujeme meniť neobmedzene krát za sebou
Odchýlka skutočného činného výkonu od želaného činného výkonu	Max. 5 %	Z celého regulačného rozsahu (max. výkon – min. výkon)
Kvalita a stabilita regulácie výkonu - oscilácie	Max. 2,5 %	Amplitúda kmitania, nesmie prekročiť 2,5 % regulačného rozsahu (max. výkon – min. výkon)
Garancie hluku	Max. 70 dB vo vzdialenosti 10 m od zariadenia.

Dolu podpísaný čestne prehlasujem, že:
Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám vyhlasovateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam uvedeným v súťažných podkladoch.

V ……………….…….., dňa ....................
vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby navrhovateľa

Poznámka:
-	podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov