| Názov obstarávateľa: | ORAGRO-V, s.r.o., Ťapešovo 168, 029 51 |
| --- | --- |
| IČO: | 31 734 766 |
| Predmet zákazky: | Hĺbkový kyprič |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| Pracovná šírka 3 m | /vyplní uchádzač/ |
| Prepravná šírka max 3 m | /vyplní uchádzač/ |
| Prepravná výška max 2,92 m | /vyplní uchádzač/ |
| Počet diskov obrábania pôdy max 15 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Kónický tvar diskov obrábania pôdy min. 17 stupňov | /vyplní uchádzač/ |
| Počet radličiek max 7 | /vyplní uchádzač/ |
| Svetlá výška min 850 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Priemer diskov na obrábanie pôdy min 68 cm | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť spracovania pôdy v 3 horizontoch | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovná hĺbka radličiek min 30 cm | /vyplní uchádzač/ |
| Dojpružinové istenie radličky | /vyplní uchádzač/ |
| Dráha prepruženia min 26 cm | /vyplní uchádzač/ |
| Uvoľňovacia sila istenia radličky min 760 kg | /vyplní uchádzač/ |
| Výplň pneumatík podvozku PU | /vyplní uchádzač/ |
| Pneumatická brzdová sústava | /vyplní uchádzač/ |
| Profil rámu min 120x120 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Priemer utužovacieho valca min 57 cm | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby