| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Suchá Hora, družstvo |
| --- | --- |
| IČO: | 36 385 182 |
| Predmet zákazky (stroj): | Technológia rybinovej dojárne 2x8 |
| Množstvo: | 1 ks |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| 1x zberná nádoba: Objem min. 70l | x |
| Mliečne čerpadlo príkon max. 1,5kW | x |
| Plavákový spínač | x |
| Sanitačná nádoba zabraňujúca nasatiu mlieka do podtlakového potrubia pri poruche | x |
| Integrovaný jednorázový rukávcový filter | x |
| Automatický odkalovací ventil | x |
| 1x dezinfekčný automat: Automatická prevádzka podľa naprogramovaného postupu umývania Tlačidlá pre spustenie dojenia, alebo sanitácie dojacieho zariadenia. | x |
| Všetky ovládacie tlačidlá vo vodotesnom prevedení | x |
| Indikácia poruchy pri umývacom procese | x |
| Automatické dávkovanie 2 tekutých detergentov | x |
| Možnosť manuálneho použitia práškových detergentov | x |
| Zásobník na vodu s objemom min. 160 l, uzavretý, tvoriaci kompaktný celok s riadiacou jednotkou (nie otvorené koryto) | x |
| Automatický dohrev umývacieho roztoku až na teplotu 80°C. | x |
| Kontrola teploty vratnej vody pri cyklickom umývaní | x |
| Max. príkon dohrevu 13kW | x |
| Max. počet vykurovacích telies 3 | x |
| Bezpečnostný spínač vývevy | x |
| Automatický ventil na recykláciu oplachovej vody bez nádrže | x |
| 1x kompletný podtlakový systém: Olejová výveva s výkonom min.1400 litrov riadená frekvenčným meničom | x |
| Elektrický motor príkon max. 4kW | x |
| Otáčky vývevy za minútu pri 50Hz - max. 1725 | x |
| Vzdušník s odlučovačom nečistôt a vlhkosti, objem max. 70l | x |
| Bezpečnostná regulácia podtlaku | x |
| 16x dojacie stroje: Hmotnosť dojacieho stroja max. 1,7kg | x |
| Lichobežníkový tvar rozdeľovača, objem rozdeľovača min. 450ml | x |
| Plastové strukové puzdrá v kombinácii s nerezom | x |
| Pridržiavače hadíc v správnej polohe počas dojenia | x |
| 16x merače množstva mlieka: Technológia merania množstva mlieka pomocou infračerveného lúča | x |
| Meranie konduktivity a farebných zmien v mlieku | x |
| Vzorkovnice pre automatický odber vzoriek počas kontroly úžitkovosti | x |
| Osvedčenie ICAR pre stanovenie množstva nadojeného mlieka | x |
| Merače integrované v nerezovom kryte spoločne s umývacími nástavcami dojacích strojov. | x |
| 16x ovládacie panely a automatické ukončenie dojenia Ovládacie panely, s priamou komunikáciou do počítača, minimálne 6 miestny display, elektropulzátory s bajonetovým uchytením na podtlakové potrubie, | x |
| regulátory sťahovania - automatické sťahovanie dojacieho stroja pomocou plastového valca ovládaného podtlakom | x |
| Automatické spustenie dojenia po nadľahčení dojacieho stroja obsluhou, bez nutnosti stlačiť tlačidlo na ovládacom paneli | x |
| Kompletné podtlakové, mliečne, umývacie a dopravné potrubie Podtlakové potrubie plastové priemer 75mm od vývevy k zbernej nádobe v dojárni nad ovládacími panelmi | x |
| Podtlakové potrubie plastové priemer 50mm v jame dojiča na pripojenie kanvového dojenia | x |
| Dopravné potrubie nerezové priemer 40mm spájané valcovanými spojkami od mliečneho filtra pri zbernej nádobe do chladiaceho tanku | x |
| Spätné potrubie nerezové priemer 40mm spojené valcovanými spojkami od chladiaceho tanku do umývacieho automatu | x |
| Umývacie potrubie nerezové priemer 40mm spájané valcovanými spojkami od umývacieho automatu do dojárne a v jame dojiča | x |
| Mliečne potrubie nerezové priemer 63mm spájané valcovanými spojkami. Súčasťou mliečneho potrubia sú nátoky pre mliečne hadice za meračmi mlieka. Mliečne potrubie ústi do zbernej nádoby | x |
| Riadiaci systém a automatická identifikácia Ušné identifikačné transpondéry normy HDX 220ks | x |
| Obojky s obojkovými číslami po oboch stranách 1 – 220 | x |
| Softvér na riadenie stáda s vyhodnotením reprodukcie, mliečnej úžitkovosti, zdravotného stavu, procesu dojenia | x |
| Technologický procesor dojárne prepojený s PC | x |
| Ručná čítačka ISO čipov na kontrolu čipov mimo dojárne | x |
| WAP prípojný bod pre bezdrôtovú sieť | x |
| Priechodzie identifikačné antény pri vstupných bránkach do dojárne | x |
| Aplikácia do mobilného zariadenia s operačným systémom | x |
| Automatické odosielanie nádojov z dojárne do PC po odchode skupiny kráv z patričnej strany dojárne | x |
| Hradenie rybinovej dojárne 2x8 Pozinkované prevedenie Tvarovaná bedrová zábrana trubková s defekačným štítom | x |
| Tvarovaná prsná zábrana mechanicky nastaviteľná | x |
| Skrutkovaná pozinkovaná hrana dojárne, v hornej časti krytá ochranou plastovou páskou | x |
| 2x vstupná a 2x výstupná bránka ovládaná podtlakom | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
|  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby