| OBIEKT: | DROGA CYNKÓW P20L BRZYZIE |
| --- | --- |
| TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
| BRANŻA: | DROGOWA |
| INWESTOR: | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec 42-622 Świerklaniec ul. Oświęcimska 19. |
| ADRES INWESTYCJI : | LEŚNICTWO CYNKÓW ODDZIAŁ 141, 107, 99, 100, 101. |
| NR EGZEMPLARZA: | 1 2 3 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | BUDINWEST MARCIN SZELĄG UL. GÓRNA 6C/2 42-609 TWORÓG TEL. 501-089-821 |
| AUTOR PROJEKTU: | inż. Marcin Szeląg |
| OPRACOWAŁ: | inż. Marcin Szeląg |
| DATA WYKONANIA: | GRUDZIEŃ 2017 |

Zawartość

1.	Dane ogólne.	3

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania.	3

1.3.	Podstawa opracowania.	3

1.4.	Opis stanu istniejącego.	3

2.	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.	4

2.1.	Droga wywozowa w planie.	4

2.2.	Droga w przekroju poprzecznym.	4

2.3.	Ułożenie warstwy tłucznia kamiennego 31,5 / 63mm, sklinowanie warstwą klińca 4 / 31,5mm, zamulenia miałem 0,075 / 4mm.	5

3.	Odwodnienie.	6

4.	Uwagi końcowe.	7

5.	Podstawowe dane do kosztorysu.	7

OPIS TECHNICZNY

# Dane ogólne.

## Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji leśnej drogi wywozowej – oddz. 141, 107, 99, 100, 101 w Leśnictwie Cynków.

Zakres opracowania obejmuje branże drogową.

Długość utwardzonej nawierzchni wynosi L=2765m.

Zakres rzeczowy robót został ustalony podczas wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej z udziałem Inwestora i Projektanta.

Branża drogowa obejmuje wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni linii wywozowej  mijanek, rozjazdów tłuczniem kamiennym i zaklinowaniem warstwą tłucznia, klińcem oraz miałem kamiennym, utwardzenie brodu płytami żelbetowymi prefabrykowanymi, wymianę przepustów.

  - INWESTOR :

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świerklaniec

42-622 Świerklaniec

ul. Oświęcimska 19.

## Podstawa opracowania.

• umowa z Nadleśnictwem Świerklaniec

• podkłady mapowe dostarczone przez Nadleśnictwo Świerklaniec

• wskazania Inwestora – dane wyjściowe do projektu,

• pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych,

• drogi leśne – poradnik techniczny

## Opis stanu istniejącego.

Istniejąca nawierzchnia drogi to nawierzchnia gruntowa.

Stan techniczny istniejącej nawierzchni jezdni jest bardzo zły.

Występują liczne deformacje w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym.

Szlak wywozowy będący przedmiotem opracowania jest szlakiem silnie uczęszczanym.

Szlak wywozowy jest w sieci dróg leśnych elementem podstawowym.

Jego utwardzenie ma na celu :

- udostępnienie drzewostanów zrębowych jak również ma stanowić szlak niezbędny do obsługi transportu leśnego i środków komunikacji.

Odwodnienie ciągu komunikacyjnego terenu odbywa sie do istniejących prawo lub lewo stronnych rowów.

# OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

## Droga wywozowa w planie.

Przebieg geometryczny drogi w planie pozostawiono bez zmian, tzn. dostosowano do aktualnego przebiegu za wyjątkiem utwardzenia brodu.

Całkowita długość szlaku przeznaczonego do utwardzenia wynosi L=2765m.

Zaprojektowano :

- wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 3,5 z tłucznia kamiennego i zaklinowanie tłucznia klińcem oraz miałem kamiennym,

- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5m z tłucznia kamiennego (31,5 – 63,0 mm),

- wykonanie rozjazdów dwustronnych o promieniach łuków R=6m i R-12m

- wykonanie 6 (sześciu) mijanek o całkowitej długości 65m każda (najazd 21m, pas zasadniczy 23m, zjazd 21m), w tym mijanki przy rozjeździe,

- odtworzenie rowów 995mb.

- Oczyszczenie i pogłębienie rowów 3050mb

- Wykonanie 1 (jednego )sączka 50cm x 70cm x 500cm kruszywa 40-80mm

- Wykonanie wcięcia w skarpę  na km 0+845,

- wykonanie 2 (dwóch)przepustów z rur PEHD Ø 400mm długości 6m,

- wykonanie 4 (czterech)przepustów z rur PEHD Ø 400mm długości 8m,

- wykonanie 3 (trzech)przepustów z rur PEHD Ø 500mm długości 8m,

- wykonanie przyczółków z drewna dębowego 12 (dwanaście) kompletów,

rozebranie zdegradowanych przyczółków

- wykonanie przyczółków z drewna na przepustach podwójnych z drewna dębowego 2 (dwa) komplety,

- wykonanie brodu z prefabrykowanych płyt żelbetowych

- usunięcie pni drzew o średnicy ≥30cm,

## Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez:

- Ułożenie warstwy tłucznia o stałej grubości 20cm po uwałowaniu na całej długości.

- Warstwa podbudowy pod płytami żelbetowymi brodu 30cm.

## Ułożenie warstwy tłucznia kamiennego 31,5 / 63mm, sklinowanie warstwą klińca 4 / 31,5mm, zamulenia miałem 0,075 / 4mm.

Nawierzchnie tłuczniowe wykonać z kruszywa naturalnego łamanego uzyskanego z rozdrobnionych skał, doprowadzonego do stanu spoistości metoda wałowania z użyciem wody i zaklinowaniem warstwy tłucznia klińcem oraz miałem kamiennym.

Współczynnik zagęszczania tłucznia podczas wałowania wynosić ma średnio 1,3-1,35.

Należy rozścielić warstwę tłucznia by jego warstwa wynosiła min.15 cm  (po uwałowaniu) przy grubości całej konstrukcji nawierzchni 20 cm zgodnie z projektem.

Układanie kruszywa wykonać rozściełaczem.

Następnie należy rozpocząć wałowanie.

Wałowanie rozpocząć od krawędzi nawierzchni. Walec należy przesuwać ku środkowi nawierzchni najeżdżając zawsze 20-30cm poprzednio wałowanego pasa. Po pierwszych trzech lub czterech przejazdach należy rozpocząć polewanie tłucznia woda. (procedura polewania będzie bezwzględnie wymagana).

W czasie wałowania należy zwracać uwagę na ewentualne tworzenie sie fal, zapadnięć i innych nierówności nawierzchni.

Nierówności niezwłocznie usunąć (podsypywanie tłucznia lub usuwanie jego nadmiaru).

Pierwsza faza wałowania kończy sie gdy przed walcem przestają tworzyć sie fale.

Faza druga polega na ułożeniu i wgniataniu materiału klinującego.

Należy rozścielić warstwę klińca (4 / 31,5mm) by jego warstwa wynosiła min.5 cm  (po uwałowani) aby wypełnić puste przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia oraz wykonać warstwę wierzchnią zgodnie z projektem.

Następnie należy rozpocząć wałowanie nawierzchni kilkoma przejazdami ciężkiego walca. Ziarna materiału klinującego nie powinny być rozgniatane. Podczas klinowania i wałowania polewa sie nawierzchnie woda, wmiata materiał szczotkami i zwiększa szybkość wałowania.

Po zakończeniu drugiej fazy wałowania przystępuje sie do fazy trzeciej, polegającej na posypaniu nawierzchni kruszywem drobnym granulowanym 0,075-4mm – miałem (warstwa ok. 1 cm)  do zapełniania najdrobniejszych szczelin i wolnych przestrzeni.

Warstwę tę o grubości ok. 1cm wałuje się dodatkowo kilkoma przejazdami walca i polewa woda co służy zamuleniu porów górnej warstwy nawierzchni. Warstwa zostanie całkowicie wgnieciona w warstwę poprzednią.

Wykonać pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne o nachyleniu i=3%.

Pochylenie poprzeczne pobocza i=4% w kierunku rowu.

Konstrukcja dla mijanek.

Nawierzchnie tłuczniowe wykonać z analogicznie jak dla rozjazdów z zastrzeżeniem iż warstwa docelowa ma mieć grubość 40 cm po uwałowaniu.

Warstwę podbudowy grubości 35 cm po uwałowaniu należy zagęszczać na dwa razy (20 cm i 15cm).

Następnie należy rozścielić warstwę klińca (4 / 31,5mm) by jego warstwa wynosiła min.5 cm  (po uwałowani) aby wypełnić puste przestrzenie miedzy ziarnami tłucznia oraz wykonać warstwę wierzchnią zgodnie z projektem.

Następnie należy rozpocząć wałowanie nawierzchni kilkoma przejazdami ciężkiego walca. Ziarna materiału klinującego nie powinny być rozgniatane. Podczas klinowania i wałowania polewa sie nawierzchnie woda, wmiata materiał szczotkami i zwiększa szybkość wałowania.

Po zakończeniu drugiej fazy wałowania przystępuje sie do fazy trzeciej, polegającej na posypaniu nawierzchni kruszywem drobnym granulowanym 0,075-4mm – miałem (warstwa ok. 2 cm)  do zapełniania najdrobniejszych szczelin i wolnych przestrzeni.

Warstwę tę o grubości ok. 2cm wałuje się dodatkowo kilkoma przejazdami walca i polewa woda co służy zamuleniu porów górnej warstwy nawierzchni. Warstwa zostanie całkowicie wgnieciona w warstwę poprzednią.

Wykonać pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne o nachyleniu i=3%.

Pochylenie poprzeczne pobocza i=4% w kierunku rowu.

Pod trzecią mijankę należy wykonać nasyp o szerokości 3,0 na długości 67 m .

Grubość docelowa nasypu około 1,0 m. Piasek należy układać warstwami zagęszczając walcem, podczas wałowania polewać wodą celem dokładnego zagęszczenia. Na tak przygotowaną podbudowę układać warstwy konstrukcyjne opisane powyżej.

Konstrukcja dla brodu.

W km 0,7+85 przewidziano wykonanie brodu z płyt żelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 150cm x 300cm x 15cm. Brud będzie umożliwiał przejazd bezpośrednio po dnie cieku wodnego.

Prace należało by wykonywać w miesiącach letnich gdzie poziom wody jest najniższy.

Przed rozpoczęciem prac wykonać tymczasowy rów lub przepust umożliwiający skierowanie i odprowadzenie wód cieku poza obszar właściwej lokalizacji brodu.

Podczas prac należy usunąć wierzchnią warstwę mułu na głębokość około 40-50 cm,

Ułożyć warstwę żwiru grubości 10cm, następnie po zagęszczeniu warstwę 20 cm tłucznia kamiennego i zagęścić.

Na tak przygotowane podłoże ułożyć płyty żelbetowe na styk.

Wcięcie w skarpę.

Po wykarczowaniu drzew i usunięciu pni, należy wyprofilować, uformować nowe włączenie na wyjściu z brodu do istniejącego szlaku drogowego. Włączenie wykonać po łuku o szerokości 5,0m. Formowanie nasypu wykonywać z materiału pozyskanego z wcięcia w skarpę. Całość podłoża musi być zagęszczone przed rozpoczęciem układania warstw podbudowy.

Nowe włączenie należy tak wykonać by jednocześnie utrzymać dotychczasowe połączenie na powstałym rozjeździe.

Całość należy precyzyjnie wytyczyć w terenie.

# Odwodnienie.

W celu prawidłowego odwodnienia linii gospodarczej zastosowano niezbędne pochylenia podłużne i poprzeczne.

Woda opadowa odprowadzana będzie grawitacyjnie poza obręb drogi do istniejących rowów które należy odtworzyć, oraz przez wykonane sączki i przepusty.

# Uwagi końcowe.

- Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierownictwem i nadzoru osób uprawnionych.

- Po zakończeniu okresu gwarancyjnego oraz ewentualnie przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych należy pozostawić (we wskazanym przez inwestora miejscu) 10 m3 kruszywa o uziarnieniu 4-31,5mm, oraz 3m3 miału, - który posłuży do napraw konserwacyjnych nawierzchni.

- Odbiorowi końcowemu podlegać będzie:

-  koryto po wyprofilowaniu i przygotowaniu do ułożenia kruszywa,

- dolna warstwa kruszywa (z pomiarem miąższości warstwy i szerokości     drogi co 100m),

- całość konstrukcji (z pomiarem miąższości, szerokości i spadków drogi co 100m),

- cechy geometryczne mijanek i rozjazdów (w tym miąższości poszczególnych warstw),

- odtworzenie i odmulenie rowów,

Wykonawca zapewni ze swej strony pracowników niezbędnych do wykonania badań kontrolnych. Miejsca i ilość wykonanych otworów badawczych wskazywane będą przez komisję odbiorową w trakcie odbioru.

- Odbiorowi gwarancyjnemu (okresowemu i końcowemu) podlegać będzie stan nawierzchni drogi. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ubytków wykonawca zobowiązany jest je wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Ponadto w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest, po uzgodnieniu z Inwestorem, dokonać wszelkich ewentualnych bieżących napraw nawierzchni, bez wskazywania źródła powstania ubytków nawierzchni.

# Podstawowe dane do kosztorysu.

Mechaniczne plantowanie powierzchni gr. średnia 10 cm:

- ciąg główny z poboczami, rozjazdami i mijankami 15070,0 m2

Dla warstwy gr. 15cm (kruszywo 31,5- 63mm) szerokości 4,5m

- ciąg główny z poboczami, rozjazdami i mijankami 15070,0 m2

Dla warstwy gr. 5cm (kruszywo 4- 31-5mm) szerokości 3,5m

- ciąg główny z rozjazdami 11467,0  m2

Dla warstwy gr. 40cm (kruszywo 31,5- 63mm- 20cm, oraz 4-31,5mm gr. 5cm)

- mijanki 6 x 132m2 = 792m2

- mechaniczne plantowanie powierzchni gr.30cm - 6 x 132m2 = 792m2

Miałowanie całej powierzchni ciągu głównego, rozjazdów i mijanek (kruszywo 0,075-4mm, gr. 2cm)

- ciąg główny z rozjazdami i mijankami 11467+792 = 12259,0 m2

Wykonanie 1 sączka z kruszywa 40-80 mm 0,50m x 0,70m x 5,0m.=1,75m3

odtworzenie rowów 995 mb (w tym rowy przy mijankach)

czyszczenie i pogłębienie rowów 3050mb

czyszczenie cieku wodnego 2 x 200mb = 400mb

Usunięcie pni o średnicy powyżej 30 cm - 300 szt.

Wykonanie przepustu fi 500 dł.8mb PEHD – 3 kpl.

Wykonanie przepustu fi 400 dł.6mb PEHD – 2 kpl.

Wykonanie przepustu fi 400 dł.8mb PEHD – 4 kpl.

Wykonanie przyczółków z drewna dębowego – 12 kpl.

Wykonanie przyczółków z drewna dębowego podwójnych– 2 kpl.

Wykonanie wzmocnienie z drewna dębowego długości 6mb– 2 kpl.

Wykonanie niwelacji poboczy na długości 2x 2000 na średnią szerokości 0,5m ,średniej grubości 15 cm -  2x2000x 1,0 = 4000,0m2   x 0,15 = = 600,0 m3.

Wykonanie niwelacji wzniesienia

30,0m x 4,5m x 0,30 = 135m2  x 0,3 = 40,5m3    x 2 =81,0m3.

Wykonanie wcięcia w skarpę i nasypu z zagęszczeniem

72,0m x 2,5m =180,0m2 x 1,0 = 180,0m3 – wybranie materiału

72,0m x 2,5m =180,0m2 x 1,0 = 180,0m3 – wykonanie nasypu z zagęszczeniem

Wykonanie brodu:

Mechaniczne plantowanie powierzchni gr. średnia 30 cm:

- 3,5 x 36 = 126,0m2 x 0,3 =37,8m3

Warstwa dolna gr. 10cm (kruszywo 31,5- 63mm) szerokości 3,5m

- 3,5 x 36 = 126,0m2 x 0,3 =37,8m3

Warstwa górna podbudowy gr. 20cm (kruszywo 31,5- 63mm) szerokości 3,5m

- 3,5 x 36 = 126,0m2 x 0,3 =37,8m3

Płyty żelbetowe 3,0m x 1,5m x 0,15m  - 24szt.