Príloha č. 3 k Výzve - Opis predmetu zmluvy

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„Dodávka a montáž  traktorových nakladačov s čelnou lopatou na traktor Zetor PROXIMA CL 100  v počte 7 ks“

- Požadované minimálne technické parametre, minimálna technická špecifikácia pre predmet zákazky verejného obstarávania „Dodávka a montáž  traktorových nakladačov s čelnou lopatou na traktor Zetor PROXIMA CL 100  v počte 7 ks“:

-Robustná konštrukcia  nakladača -  hmotnosť výložníka min 580 kg

-Montážny základový rám spájajúci prednú nápravu, motor, prevodovku a zadný most

traktora

-Nový nakladač s mechanickým paralelogramom

-Dosah nakladača  v oku výložníka min 3,80 m

-Nakladacia výška min 3550 mm

-Zdvihová sila na paletizačných vidlách alebo na lopate min 2100 kg pri tlaku 19,5 MPa

-Joistickové ovládanie

-Euro upínače náradia

-Tlmič rázov

-III.  hydraulická funkcia

-Multispojka hydraulických rýchlospojok (tzv. Multilock)

-Rýchlo demontovateľný výložník s odstavnou nohou samonastaviteľnou

-Napojenie hydrauliky nakladača do traktora nezávisle od rýchlospojok traktora (traktoru

musia zostať všetky tri nezávislé hydraulické okruhy)

Pracovné náradie:

-univerzálna lopata na nakladanie materiálov s rovným britom :

Šírka lopaty  min 210 cm

Objem lopaty cca 0,6 m3

Ostatné požiadavky:

- Montáž nakladača v priestoroch objednávateľa

- Schválenie nakladača pre premávku na pozemných komunikáciách - ako prídavného zariadenia (pracovný stroj nesený - PN)

- Požadujeme dodanie technického osvedčenia vozidla – OEV II

- Protizávažie do zadného trojbodového závesu min 500 kg (betónové alebo liatinové)

Technické parametre – nosiča – traktora:

- Druh:				Traktor kolesový poľnohospodársky

- Obch. názov:			ZETOR PROXIMA CL 100

- Typ:				Proxima standard /P4/B4R47

- Zdvih. Objem:		 	4156 cm³

- Výkon:				70,40 kW

- Prevodovka:			MT / 12

- Prev. Hmotnosť:		4546 kg

- Celk. Hmmotnosť:		5500 kg

- Hmotnosť na 1 náp:		2600 kg

- Hmotn. na zadnú nápr.:		3400 kg