# Soupis požadavků na pořízení pojízdného elektrického kladkostroje o nosnosti 1 000 kg

Předmětem zakázky je pořízení nového pojízdného elektrického řetězového kladkostroje o nosnosti 
1 000 kg. Jedná se o náhradu stávajícího pojízdného elektrického kladkostroje, který je instalován na provozovně Napájení tratí DPMB, a.s., v Brně, na ul. Radlas 8/10, inv. č. 80 339. Stávající el. kladkostroj byl pořízen v roce 1952, dle poslední vykonané revize je zařízení již silně opotřebené, projevuje se velkými vůlemi a zvýšenou hlučností. Vzhledem k závažnosti závad není rentabilní el. kladkostroj opravovat. Součástí dodávky elektrického kladkostroje je i demontáž a ekologická likvidace stávajícího kladkostroje. Současně s pořízením nového el. kladkostroje bude provedena výměna stávajícího kabelového napájení za nové.

Technické požadavky na nový elektrický kladkostroj:

- Pojízdný elektrický kladkostroj

- Nosnost 1 000 kg

- Délka pojezdové dráhy el. kladkostroje 6 900 mm

- Výška zdvihu háku 10 500 mm

- Řetězový zásobník

- Jmenovité napětí 400 / 230 V AC, 50 Hz

- Pracovní prostřední normální vnitřní

- Dvourychlostní pojezd kladkostroje 8/2 m/min

- Rychlost zdvihu 6 m/min, mikrozdvih 1 m/min

- Nosný ocelový hák jednoduchý s pojistkou

- Vypínání horní a dolní koncové polohy nosného ocelového háku

- Zpomalovací a vypínací zařízení obou krajních poloh kladkostroje

- Houkačka

- Radiové dálkové ovládání s tlačítkem STOP + nouzový závěsný ovladač

- Pojezdová kola nového el. kladkostroje budou vyhovovat provozu po současném ocelovém „I“ profilu

- Výměna stávajícího systému kabelového el. napájení kladkostroje za nový.

- Dokumentace bude v souladu se zákonem č. 22/1997 a se zbožím bude dodána technická 
a legislativní dokumentace v rozsahu nařízení vlády č. 176/2008 Sb., mimo jiné:

- protokol o předání převzetí

- 2x EU prohlášení o shodě v originálním provedení (vždy 1x pro Drážní úřad Praha)

- 2x zpráva o ověřovací zkoušce

- 2x zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení provedená revizním technikem s drážním osvědčením

- 2x zpráva o provedené výchozí revizi přívodního vedení provedená revizním technikem s drážním osvědčením

- kompletní dokumentace ke kladkostroji i k radiovému dálkovému ovládání (přijímač 
a vysílač), včetně certifikátů, návodu k použití a údržbě v českém jazyce

- prokazatelné zaškolení obsluhy a pracovníků údržby zdvihadel DPMB, a.s.

- záruční list

- uvedení do provozu, včetně vyhotovení protokolu za přítomnosti pracovníků oddělení technických kontrol a revizí DPMB, a.s.

- protokol o provedených zkouškách u výrobce

- soupis rizik spojených s provozem zařízení (analýza rizik)