Soupis změn a úprav položek(konstrukcí a prvků) projektové dokumentace, které nebudou realizovány.

Hala posypových hmot SO01 - Růžodol
Nerealizované položky a konstrukce( nejsou uvedeny v soupisu výkonů)

1. Nebudou realizována prosvětlovací a větrací okna ve štítových stěnách haly
2. Nebudou realizována vjezdová vrata do haly
3. Nebude realizován vnitřní obklad z fošen včetně podkladového roštu
4. Nebude realizován vnitřní obklad z palubek ve štítových stěnách
5. Ze skladby „a“ na výkrese č. A04 (A05) nebudou realizovány tyto položky:
- LAS IV 40 mm
- LAS IV 35 mm
        - 1x modifikovaný asfaltový pás
        - podkladní beton C 25 /30 tl. 200 mm

Upravené či změněné položky v projektové dokumentace:

Vjezdy do haly budou mít sníženou světlou výšku na 7500mm
( místo projektované výšky 10500 mm)

Projektem navržené lepené vazníky mohou být změněny na sbíjené vazníky.
Dodavatel stavby může ve výrobní dokumentaci navrhnout dělení vazníků s podepřením na dělících žel. bet. stěnách haly )

Vnější obvodové opláštění štítů a obvodových stěn bude provedeno jednovrstvým svislý obkladem z palubek na podkladní konstrukce.

Dešťové svody nebudou ukončeny v lapačích střešních splavenin
( budou ukončeny klempířským prvkem(„kolenem“)

Poznámka: všechny konkrétní prvky uvedené v projektu a soupisu výkonů jsou
        referenčními výrobky. Dodavatel může ocenit výrobky s minimálně
        stejnými technickými vlastnostmi!

Odstranění stávajících hal č. 1 a č. 2
     Nerealizované položky a konstrukce
    ( v soupisu výkonů jsou upraveny dotčené výměry)

Odbourání základových a podlahových konstrukcí bude provedeno pouze do kolizní úrovně
s plánovanými konstrukcemi zpevněných ploch a nové haly SO01.