FORMULÁR CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | „Chladiarenské auto do 3,5 tony“ |
| Obstarávateľ: | Názov: Agrofarma Rimavská Seč s.r.o. Sídlo: 980 42 Rimavská Seč 123 IČO: 44 403 828 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Predmet zákazky: Chladiarenské auto do 3,5 tony – 1 ks

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| výkon s motorom 130 koní do 150 koní | /vyplní uchádzač/ |
| motor diesel | /vyplní uchádzač/ |
| manuálna prevodovka | /vyplní uchádzač/ |
| Otváranie zadných dverí v uhle 270 stupňov | /vyplní uchádzač/ |
| Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom | /vyplní uchádzač/ |
| Tempomat s obmedzovačom rýchlosti | /vyplní uchádzač/ |
| Svetlomety s LED diodami pre denné svietenie | /vyplní uchádzač/ |
| chladiarenska prestavba + zápis do TP a štátna skúška | /vyplní uchádzač/ |
| Prepravné chladenie s el. prípojkou 230V | /vyplní uchádzač/ |
| Izotermická izolácia – chladiarenská (FNA) na 13 m3 s certifikátom ATP - povrch liaty laminát, hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov; ľahko umývateľný, dezinfikovateľný - liata proti sklzová podlaha, nástupné rohové lišty pri dverách ložnej plochy - prekrytie tesnenia na dverách ložnej plochy, - zachované osvetlenie, servisné otvory - Termozávesy chladiarenské na bočné aj zadné dvere | /vyplní uchádzač/ |
| Záznamník teploty T-Print so vstavanou tlačiarňou | /vyplní uchádzač/ |
| Vnútorný rám s kolajnicami pre mäso vo vise – vnútorná konštrukcia oceľová zosilená (pod izoláciou) - 2ks hliníkové koľajnice pre háky – nerezové úchyty pre koľajnicu so zaisťovacou retiazkou - kĺbové háky 10ks – nerezové - 1ks podperná stredová tyč - kotviace lišty po bokoch v požadovanej výške a 1 ks rozperná tyč na ukotvenie tovaru | /vyplní uchádzač/ |
| 1x LED pás dĺžka cca 2m | /vyplní uchádzač/ |
| Kotviace lišty Rozperná tyč | /vyplní uchádzač/ |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

Cenová ponuka:

Predmet zákazky: Chladiarenské auto do 3,5 tony – 1 ks

| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- |
| názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu