NÁVRH TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE A CIEN

na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky:

„Mobilná pojazdná predajňa“

vyhláseného dotovanou osobou OVOSAD spol. s r. o.,

Jablonská 9015, 907 01 Myjava, IČO: 36318701

Obchodné meno,

resp. názov uchádzača:	..................……………………………

Adresa, resp. sídlo uchádzača:    	..................……………………………

Zastúpenie:	..................……………………………

IČO:	..................……………………………

Technická špecifikácia ponúkaného tovaru :

| Požadovaná technická špecifikácia a jej počet | Technická špecifikácia ponúkaného tovaru (uviesť presnú hodnotu technickej špecifikácie, resp. konštatovanie či danú špecifikáciu ponúkaný tovar SPĹŇA / NESPĹŇA) |
| --- | --- |
| Mobilná pojazdná predajňa (1 ks) |
| Zostava parametrov na auto: |  |
| Nové, neregistrované vozidlo, kategória N1 |  |
| Celková prípustná hmotnosť do 3.500 kg |  |
| Rázvor vozidla 4.100 – 4.400 |  |
| Náhon 4x4 |  |
| Výkon motora min. 130 kW |  |
| Emisná norma min. EURO 6 |  |
| Automatická prevodovka |  |
| Palivová nádrž min. 90 litrov |  |
| Ľavostranné riadenie |  |
| Držiak rezervy pod rámom vrátane rezervného kolesa |  |
| Predĺžené spätné zrkadlá na šírku nadstavby 2.350 mm |  |
| Tempomat |  |
| Parkovacia kamera s farebným monitorom v kabíne |  |
| Zostava parametrov na nadstavbu: |  |
| Vonkajšia dĺžka 4.800 mm – 5.000 mm |  |
| Vonkajšia šírka min. 2.300 mm |  |
| Vnútorná výška min. 2.100 mm max. 2.300 mm |  |
| Sendvičové izolované panely hr. 25-30 mm |  |
| Pomocný hliníkový znížený rám nadstavby, výška 100 mm |  |
| Fotovoltické panely na streche |  |
| Liata hladká podlaha + protišmyková gumená podlaha v mieste chodenia |  |
| Nástupné schody |  |
| Chladiaci priestor o šírke jednej euro-palety od predného čela nadstavby (poprípade doplniť presné rozmery), vstup do priestoru cez vnútorné prechodové dvere |  |
| Chladiaci agregát so zapisovačom teplôt a elektro-prípojkou na teplotu prednej miestnosti od 0 do 6 °C |  |
| Predajné výklopné okno za pomoci plynových vzpier, šírka okna 3.000 mm x výška 1.500 mm |  |
| Vonkajšie osvetlenie na predajnom výklopnom okne |  |
| Chladnička min. 250 l max 300 l s mrazničkou min.20 l max. 30 l |  |
| Elektrocentrála s výkonom 5,5 kw s automatickou reguláciou napätia |  |
| Chladiarenská vitrína rozdelená na dve predajné časti |  |
| Záves na zimnú prevádzku |  |
| Nezávislé naftové teplovzdušné kúrenie na zimnú prevádzku v predajnej časti |  |
| Vstupné jednokrídlové dvere zozadu, personálny uzáver, umiestnenie v strede |  |
| Nerezový stôl o rozmeroch (dĺžka min. 1.500 mm, hĺbka 600 mm) |  |
| Uzatvárateľné skrinky |  |
| Stropné okno na vetranie predajnej časti |  |
| Hygienický kút: 1x drez , 2x nádrž na 25 l, odpad a 6 litrový bojler |  |
| El. rozvod: na 230 V + 12 V / Externá zásuvka / |  |
| 2 x LED osvetlenie, rozvodová skriňa, napojenie spotrebičov – minimálne 8 x zásuvka 230 V a |  |
| 3000 W sínusový menič |  |
| Strešný spojler s bočnými spojlermi, výrez na agregát, vo farbe vozidla |  |
| Prídavné pneumatické pruženie zadnej nápravy s kompresorom, ovládanie v kabíne vozidla |  |
| Vonkajšie pozičné LED osvetlenie, blatníky a reflexný polep podľa platnej legislatívy |  |
| Schválenie vozidla s nadstavbou vrátane zápisu do osvedčenia o evidencii vozidla |  |
| Typové označenie: ............................................ Cena v Eur bez DPH za 1 ks: ............................................ |

Zadávateľ verejného obstarávania požaduje, aby spolu s dodaným tovarom bola dodaná aj kompletná technická dokumentácia, aby súčasťou dodania bola aj montáž jednotlivých zariadení, ich uvedenie do prevádzky a kompletné zaškolenie obsluhujúceho personálu. Tovar musí byť nový.

# Požiadavky obstarávateľa:

# Uchádzač musí vyplniť uvedenú tabuľku „Návrh technickej špecifikácie, pričom musí uviesť presnú hodnotu technickej špecifikácie ponúkaného tovaru, resp. konštatovanie či danú špecifikáciu ponúkaný tovar SPĹŇA / NESPĹŇA.

Pečiatka a podpis:	………………………………………………………………...........

/osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača/

V ..............................................., dňa ………………