Technická špecifikácia predmetu zákazky – Samochodný postrekovač 1 ks

| Časť |  | Merná jednotka | Požadovaná hodnota | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu typ, značku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podvozok | Dĺžka stroja - maximálne | cm | 1150 |  |
|  | Šírka stroja - maximálne | cm | 300 |  |
|  | Výška stroja - maximálne | cm | 400 |  |
|  | Rozchod kolies nastaviteľný hydraulicky v rozmedzí | cm | 225 - 325 |  |
|  | Podjazdná výška minimálne | cm | 125 |  |
|  | Výkon motora v KW - v rozmedzí | kW | 280 - 310 |  |
|  | Automatické mazanie podvozku | áno/nie | áno |  |
| Postreková rampa | Pracovný záber | m | 36 |  |
|  | Vzduchový asistečný systém miešania kvapalina so vzduchom priamo v dýze + technológia pulznej šírkovej modulácie dávky | áno/nie | áno |  |
|  | Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom | áno/nie | áno |  |
|  | Vzdialenosť medzi dýzami v rozmedzí | cm | 25 - 50 |  |
|  | Počet pracovných sekcií postrekovej rampy - minimálne | ks | 24 |  |
|  | Vybavenie systémom Sekcion control | áno/nie | áno |  |
|  | Trysky, ovládané prostredníctvom pneumatických membránových ventilov | áno/nie | áno |  |
| Nádrž a čerpací systém | Objem postrekovej nádrže v rozmedzí | l | 7000 - 9000 |  |
|  | Výkon postrekového čerpadla - minimálne | l/min | 400 |  |
|  | Vnútorný priemer rozvodových potrubí v rozmedzí | mm | 20 - 30 |  |
|  | Elektricky ovládané sekčné ventily | áno/nie | áno |  |
|  | Samostané čerpadlo pre plnenie postrekovej nádrže | áno/nie | áno |  |
| Kabína | Kabína s klimatizáciou a kúrením | áno/nie | áno |  |
|  | Počítačový terminál s dotykovým displejom | áno/nie | áno |  |
|  | Postrekovač vybavený autopilotom spolu so samostaným monitorom | áno/nie | áno |  |
|  | Ventilácia s uhlíkovými filtrami | áno/nie | áno |  |
|  | Pretlaková kabína | áno/nie | áno |  |
|  | Vybavenie kamerovým systémom - monitor + min. 1 kam. | áno/nie | áno |  |
|  | Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča | áno/nie | áno |  |
|  | LED pracovné svetlá | áno/nie | áno |  |
|  | LED osvetlenie rampy | áno/nie | áno |  |
| Doplňujúce požiadavky a zmluvné podmienky | Doprava stroja DAP | áno/nie | áno |  |
|  | Prevedenie zodpovedajúcej požiadavkám „CE“ | áno/nie | áno |  |
|  | Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom alebo českom jazyku | áno/nie | áno |  |
|  | Záruka minimálne 2 roky | áno/nie | áno |  |
|  | Zaškolenie obsluhy | áno/nie | áno |  |

Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |