| Názov obstarávateľa: | Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo |
| --- | --- |
| IČO: | 00 612 235 |
| Predmet zákazky (stroj): | Samochodný postrekovač |
| Množstvo: | 1 ks |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | x |
| --- | --- |
| Motor min. 6 – valcový min. 240 HP min. 400 l palivová nádrž | x |
| Náprava a rám nitovaný HD rám podvozok odpružený svetlosť podvozku min. 150 cm rázvor min. 375 cm, mechanicky nastaviteľný rozchod kolies od 204 do 240 cm | x |
| Prevodovka a pohon min. 2 elektronicky riadené čerpadlá hydrostatický pohon EcoDrive min. 3 rýchlostné rozsahy, max. rýchlosť 40 km/hod. prevodovka zlepšujúca svahovú dostupnosť riadenie všetkých 4 kolies manuálna uzávierka prednej a zadnej nápravy pneumatiky min. 300/95 R52 | x |
| Nádrže a plnenie samonosná nádrž min. 4200 l s hlbokým výpustným otvorom, efektívnym miešaním, vrátane súpravy preplachovacích dýz a suchým hladinoznakom preplachovacia nádrž min. 410 l min. 15 l nádrž na čistú vodu min. 180 l odkladací box injektorové plnenie, tlakové vyprázdňovanie hlavnej nádže primiešavacie zariadenie súprava spodného plnenia s filtrom a hadicou | x |
| Čerpadlo 6-komorové membránové min. 334 l/min. | x |
| Filtrácia min. 5 stupňová filtrácia | x |
| Regulácia systém rýchlej a presnej regulácie dávky modulárna riadiaca jednotka s min. 13 postrekovými sekciami min. 2 štvorcestné ventily | x |
| Počítač predpríprava na ISOBUS predpríprava na autopilota |  |
| Kabína a komfort kabína s min. 3 stĺpikovým designom, panoramatický výhľad LED osvetlenie min. Class 4 ochrana klimatizácia, kúrenie pneumaticky odpružené sedadlo operátora s lakťovou opierkou el. nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá multifunkčný joystick s riadením funkcií postreku, manažment ramien a jazdy automaticky sklápateľné prístupové schody osvetlenie pre prácu v noci a jazdu po ceste | x |
| Ramená záves ramien s flexibilným zdvihom ramien od 35 do 325 cm elektro-hydraulické ovládanie kyvadlový odpružený záves s hydraulickým tlmením anti - vychyľovacie zariadenie ramien v horizontálnej rovine celkové aj individuálne naklápanie ramien – ľavé / pravé automatické ovládanie výšky, celkového aj individuálneho naklápania ramien min. 5 senzorov súčasné skladanie vnútorných / vonkajších sekcií ramien nerezové rozvody ramien s chránenými držiakmi dýz | x |
| Riadená vzduchová asistencia min. 2 ventilátory, každý s výkonom max. 2000 m3/h/m ramena rýchlosť výstupu vzduchu max.35m/s elektrická plynulá regulácia otáčok ventilátora riadená vzduchová asistencia elektricky riadené nastavenie vzduch. panel / dýzy min. 2 odolné vzduchové rukávy lišta s plastovou vložkou na presné usmernenie prúdu vzduchu | x |
| Dovoz, zaškolenie, servis, záruka | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.