| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" |
| --- | --- |
| IČO: | 00 200 166 |
| Predmet zákazky (stroj): | Rozmetadlo maštaľného hnoja |
| Množstvo: | 1 ks |

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

Objem korby min. 15 m3

Užitočné zaťaženie 12 ton

Záves K80

Automatické napínanie reťazí

Elektrický ovládací terminál

Šneky dĺžka 2 m

Šneky Ø 800 mm so širokými diskami

Ochranné prvky pohonu a rozmetacieho ústrojenstva

Priame zapojenie do dvojčinného okruhu traktora

Dopravník s dvomi reťazami Ø 16 mm

Homologované vyhadzovacie prsty 50x12 mm

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby