| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová |
| --- | --- |
| IČO: | 00207128 |
| Predmet zákazky: | Cisterna s aplikátorom |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Sklolaminátová nádrž objemu min. 20000 litrov | /vyplní uchádzač/ |
| Tandem podvozok | /vyplní uchádzač/ |
| Zabudovaný savoznak | /vyplní uchádzač/ |
| 1x horný plniaci otvor s deklom | /vyplní uchádzač/ |
| Vzduchovo odpružené nápravy s nosnosťou min. 14t + 14t | /vyplní uchádzač/ |
| Riadená zadná náprava, hydraulicky uzamykateľná | /vyplní uchádzač/ |
| Prepravná rýchlosť 40km/h | /vyplní uchádzač/ |
| Kolesá min. rozmeru 750/60R30,5 | /vyplní uchádzač/ |
| Spodný záves plynule výškovo prestaviteľný - guľa K80, 4t | /vyplní uchádzač/ |
| Trojbodový záves na cisterne vzadu s min. zdvihom 4t | /vyplní uchádzač/ |
| Oporná hydraulická noha | /vyplní uchádzač/ |
| Rotačné piestové čerpadlo s výkonnosťou min. 6000 l/min. pri 600 ot./min. | /vyplní uchádzač/ |
| Centrálne mazanie čerpadla | /vyplní uchádzač/ |
| Žiarovo zinkované potrubia a všetky armatúry na sacej strane min. priemeru 200mm | /vyplní uchádzač/ |
| Potrubia a všetky armatúry na výtlačnej strane min. priemeru 150mm | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické zastavenie nasávania pri naplnení cisterny | /vyplní uchádzač/ |
| Rýchlospojka na savicu 150mm | /vyplní uchádzač/ |
| Hydrostatický pohon čerpadla s možnosťou nastaviť konštantnú aplikačnú dávku bez ohľadu na zmenu pojazdovej rýchlosti | /vyplní uchádzač/ |
| ISO-BUS ovládanie s možnosť nastavenia aplikačnej dávky bez ohľadu na pojazdovú rýchlosť | /vyplní uchádzač/ |
| Ovládanie musí umožňovať variabilnú aplikáciu hnojovice | /vyplní uchádzač/ |
| Sacie rameno na cisterne otočné o min. 180 stupňov horizontálne a sklopné o min. 90 stupňov vertikálne | /vyplní uchádzač/ |
| Teleskopický výložník na sacom ramene s dosahom min. 500mm | /vyplní uchádzač/ |
| Kardanový hriadeľ homokinetický | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmetacia doska s min. pracovným záberom 15m | /vyplní uchádzač/ |
| Pätkový aplikátor s uchytením na trojbodový záves cisterny s min. pracovným záberom 12m | /vyplní uchádzač/ |
| Minimálne dva rozdeľovače so separáciou cudzích telies na ramenách | /vyplní uchádzač/ |
| Priemer hadíc pätkového aplikátora min. 40mm | /vyplní uchádzač/ |
| Centrálny kĺb v stredovom ráme na kopírovanie terénu s možnosťou aretácie | /vyplní uchádzač/ |
| Hadice umiestnené na pružinách | /vyplní uchádzač/ |
| Oceľové pätky z nízko abrazívnej ocele | /vyplní uchádzač/ |
| Prítlak každej pätky min. 6kg | /vyplní uchádzač/ |
| Gumená nátoková dýza za pätkou | /vyplní uchádzač/ |
| Aplikátor sklopný na prepravnú šírku do 3 metrov | /vyplní uchádzač/ |
| Napájacia hadica | /vyplní uchádzač/ |
| Tanierový aplikátor na zapravenie hnojovice, priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy | /vyplní uchádzač/ |
| Uchytenie na trojbodový záves cisterny | /vyplní uchádzač/ |
| Plávajúce konštrukčné uchytenie na TBZ pre lepšie kopírovanie terénu | /vyplní uchádzač/ |
| Sklopný na prepravnú šírku do 3m hydraulicky | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovný záber aplikátora min. 4m | /vyplní uchádzač/ |
| Taniere priemeru min. 510mm | /vyplní uchádzač/ |
| Bezúdržbové ložiská | /vyplní uchádzač/ |
| Stĺpice na gumenom odpružení | /vyplní uchádzač/ |
| Žiarovozinkované nálevky priemeru min. 50mm umiestnených v zákryte predných stĺpic pre dokonalú injektáž hnojovice | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovná hĺbka 3 cm až 15 cm | /vyplní uchádzač/ |
| Zadný prútový válec priemeru min. 600 mm na nastavenie pracovnej hĺbky s hydraulickým ovládaním a aretáciou pracovnej hĺbky | /vyplní uchádzač/ |
| Konštrukčná príprava na oporné kolesá na nastavenie pracovnej hĺbky vpredu | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovná rýchlosť 8 km/h – 16 km/h | /vyplní uchádzač/ |
| Rozdeľovač na hnojovicu min. 18 vývodový | /vyplní uchádzač/ |
| Priemer hadíc min. 50 mm | /vyplní uchádzač/ |
| Kompletné osvetlenie na prepravu po cestných komunikáciách a reflexné štíty | /vyplní uchádzač/ |
| Napájacia hadica s rýchlospojkami | /vyplní uchádzač/ |
| Pomocný držiak napájacej hadice | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača