| Príloha č. 1 k zmluve o dielo | Kompletná rekonštrukcia kúpeľne na izbách pacientov vrátane výmeny rozvodov TÚV, SV, elektro inštalácie 9A – 2x kúpeľňa 9B – 10x kupeľňa |
| --- | --- |
| zadanie |  |
|  | Špecifikácia predmetu zákazky |  |  |  |  |
| rok | 2017 |  |  |  |  |
| zadal | Ing. Alena Mitschová – vedúca OSaP |  |  |  |  |
| tel: | 0918535334 |  |  |  |  |
| mail: | alena.mitschova@ru.unb.sk |  |  |  |  |

Zadanie:  Kompletná rekonštrukcia kúpeľne na izbách pacientov  vrátane výmeny rozvodov SV, TÚV

priestor:	pacientska izba

| popis | dĺžka | 1900mm |
| --- | --- | --- |
|  | šírka: | 1850mm |
|  | svetlá výška | 3000mm |  |  |  |
|  | Rekonštrukcia sociálneho zariadenia kúpeľne na izbách pacientov s dobudovaním sprchovacieho kúta a rozšírenie dverného otvoru pre vstup pacienta do kúpeľne v lôžkovej časti. Pacientska izba pozostáva zo samotnej izby a priestoru soc. zariadenia – kúpeľne s WC misou a umývadlom. Sprchovací kút v pôvodnom vybavení nebol uvažovaný. Dispozičné riešenie priestoru umožňuje vybudovanie plnohodnotného soc. zariadenia kúpeľne t.j. WC misa, umývadlo, sprchovací kút. Pre jednoduchší pohyb pacienta s obmedzenou pohybovou schopnosťou vyžadujúceho doprovod zdravotníckeho personálu, ako aj používanie iných pomôcok na chodenie (barle, vozíček,...) požadujeme rozšírenie dverného otvoru kúpeľne prerobiť z pôvodných 600mm na 800mm šírky. |
| Požadované úpravy: |  |  |
|  | Kompletná rekonštrukcia pacientskej kúpeľne na izbe spočíva v kompletnom vybúraní obkladov, dlažieb, demontáž všetkých predmetov a montáž nových zriaďovacích predmetov (WC misa, sprchovací kút, umývadlo, batérie), vrátane výmeny obkladov, dlažieb, rozvodov TÚV, SV, ventilátoru, ovládania elektro, vymaľovania ,... |  |
| Steny: | keram. obklad min. rozmer dlaždice 250/400 mm |  |
|  | výška obkladu – horná hrana dverí pôvodné dvere šírka 600mm rozšíriť na 800mm |  |  |  |
| Strop: | latexový náter biely |  |
| Podlaha: | keram. dlažba min. rozmer 300/300mm |  |
|  | protišmyková, dobre čistiteľná, bezbariérové vstupy do kupeľne a do sprch. kúta |  |
| Zariaďovacie predmety | stredný štandard, všetkých komponentov (napr. WC misa so sedátkom, splachovačom, tlačítkom,......) |  |
| WC | zavesené WC typu Geberit |  |
|  | madlo |  |
| sprchovací kút - uzatvorený | dvere sprch. kútu voliť pre úplné otvorenie vstupu. |  |
|  | ! spád podlahy kúta |  |
|  | sprchovacia batéria páková |  |
|  | madlo |  |
|  | odtok – nerezový žľab po celej šírke sprch. kúta, DN 50 |  |
|  | š 500 mm |  |
| umývadlo | páková batéria |  |
|  | el. dvoj zásuvka nad umývadlom |  |
|  | nad zrkadlom na stene svietidlo |  |
|  | Podľa situácie |  |
| Revízne dvierka |  |  |
| Kúpeľňový ventilátor | typ ventilátora zvoliť s ohľadom na veľkosť priestoru (m3 odvetraného priestoru) a časté používanie soc. zariadenia bez priameho odvetrania – Xpelair DX 200T Premier |  |
|  | 1 ks stropné - ovládanie pri dverách |  |
| Svietidlá | 1ks nástenné - nad zrkadlom - ovládanie vedľa police |  |

Vypínače, zásuvky - stredný štandard – Legrand Valena

Elektroinštalácia	kompletne nová elektroinštalácia natiahnutá z rozvádzača + dodanie revíznej správy

Pôvodný stav:

Štandard novej kúpeľne: