Załącznik nr 8 do SWZ

Znak sprawy : 1/MDK/SN/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ZADANIE POD NAZWĄ:

„Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego

dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach”

NAGŁOŚNIENIE

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, 2021

  - Nagłośnienie

Pozycja 1. Mocowanie systemu nagłąśniającego – flybar – szt. 2

Pozycja 2. Kolumna wyrównana liniowo – szt. 6

Pozycja 3. Kolumna basowa dedykowana do kolumn wyrównanych linowo – szt. 4

Pozycja 4. Dwudrożna kolumna szerokopasmowa – szt. 2

Pozycja 5. Dwudrożna kolumna szerokopasmowa– szt. 2

Pozycja 6. Okablowanie systemu nagłośnieniowego – komplet

Pozycja 7. System sterowania oferowanym zestawem nagłośnieniowym – komplet

Pozycja 8. Elementy montażowe – komplet

Pozycja 9. Wykonanie instalacji i montaż poszczególnych elementów systemu nagłośnieniowego, uruchomienie i zestrojenie systemu, szkolenie pracowników MDK – usługa

| Nagłośnienie |
| --- |
| Numer pozycji | Nazwa | ilość |
| 1. | Mocowanie systemu nagłąśniającego, tzw. flybar | 2 szt. |
| 2. | Kolumna wyrównana liniowo | 6 szt. |
| 3. | Kolumna basowa dedykowana do kolumn wyrównanych linowo | 4 szt. |
| 4. | Dwudrożna kolumna szerokopasmowa | 2 szt. |
| 5. | Dwudrożna kolumna szerokopasmowa | 2 szt. |
| 6. | Okablowanie systemu nagłośnieniowego | komplet |
| 7. | System sterowania oferowanym zestawem nagłośnieniowym | komplet |
| 8. | Elementy montażowe | komplet |
| 9. | Wykonanie instalacji i montaż poszczególnych elementów systemu nagłośnieniowego, uruchomienie i zestrojenie systemu, szkolenie pracowników MDK | usługa |

Specyfikacja szczegółowa:

NAGŁOŚNIENIE:

Pozycja 1.

Mocowanie systemu nagłąśniającego - flybar

Opis:

Oryginalny flybar dedykowany do oferowanego zestawu nagłośnieniowego.

Ilość: 2 sztuki.

Pozycja 2.

Kolumna wyrównana liniowo

Opis:

Minimum dwudrożna, pełnopasmowa kolumna wyrównana liniowo z oddzielnym zasilaniem na  każdy zespół głośników.

Zakres pracy: od minimum 70 Hz do minimum 18 kHz

Maksymalny SPL: minimum 130 dB

Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją.

Rozproszenie: w poziomie minimum 110 °, w pionie minimalnie 11 °

Moc: minimum 400 W dla każdego z zespołów głośników oraz sumarycznie nie mniejsza niż 1200W.

Możliwość pracy z siecią DANTE

Rozwiązanie umożliwiające optymalizację systemu w celu wyrównania pokrycia nagłaśnianej przestrzeni.

Wymiary: wysokość maksymalnie 30 cm; szerokość maksymalnie 70 cm; głębokość maksymalnie 50 cm

Waga: maksymalnie 25 kg

Kolor: czarny

Ilość: 6 sztuk

Pozycja 3.

Kolumna basowa dedykowana do kolumn wyrównanych linowo

Opis:

Subwoofer z możliwością podwieszenia. Dedykowany do oferowanego systemu kolumn wyrównanych liniowo

Zakres pracy: od minimum 40 Hz do minimum 130 Hz

Maksymalny SPL: minimum 122 dB

Zasilany wzmacniaczem klasy D

Rozmiar głośnika: minimum 12" z 3" cewką

Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją.

Rozproszenie: w poziomie 360 °, w pionie 360 °

Możliwość pracy z siecią DANTE/Ethernet

Wymiary: wysokość maksymalnie 55 cm; szerokość maksymalnie 65 cm; głębokość maksymalnie 65 cm

Waga: maksymalnie 40 kg

Kolor: czarny

Ilość: 4 sztuki

Pozycja 4.

Dwudrożna kolumna szerokopasmowa

Opis:

Dwudrożna kolumna szerokopasmowa - dedykowana do oferowanego systemu liniowego

Zakres pracy: od minimum 50 Hz do minimum 19 kHz

Zasilany wzmacniaczem klasy D

Rozmiary głośników: LF minimum 12" z 3" cewką,  HF - minimalnie 1” z 1,7” cewką

Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją.

Rozproszenie: w poziomie minimum 80°, w pionie minimum 55 °

Maksymalna moc wyjściowa: minimum 400 W

Możliwość pracy z siecią DANTE

Wymiary: wysokość maksymalnie 70 cm; szerokość maksymalnie 45 cm; głębokość maksymalnie 45 cm

Waga: maksymalnie 33 kg

Kolor: czarny

Ilość: 2

Pozycja 5.

Dwudrożna kolumna szerokopasmowa

Opis:

Dwudrożna kolumna szerokopasmowa - dedykowana do oferowanego systemu liniowego.

Zakres pracy: od minimum 75 Hz do minimum 19 kHz

Zasilany wzmacniaczem klasy D

Rozmiary głośników: LF minimum 8" z 2" cewką,  HF - minimalnie 1” z 1,4” cewką

Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją.

Rozproszenie: w poziomie minimum 80°, w pionie minimum 55 °

Maksymalna moc wyjściowa: minimum 400 W

Możliwość pracy z siecią DANTE

Wymiary: wysokość maksymalnie 52 cm; szerokość maksymalnie 34 cm; głębokość maksymalnie 34 cm

Waga: maksymalnie 17 kg

Kolor: czarny

Ilość: 2

Pozycja 6.

Okablowanie systemu nagłośnieniowego

Opis:

Pełne okablowanie systemu nagłośnieniowego wskazanego w ofercie: wysokiej jakości kable audio oraz przewody sterujące - w protokole DANTE. Okablowanie winno być kompletne, pozwalające na uruchomienie całego oferowanego systemu nagłośnieniowego i połączenie go z systemem sterującym.

Ilość: komplet

Pozycja 7.

System sterowania oferowanym zestawem nagłośnieniowym

Opis:

Kompatybilny z oferowanym systemem nagłosnieniowym sterownik systemu z punktem dostępowym, odpowiedni switch DANTE oraz niezbędny sprzęt i oprogramowanie pozwalające na sterowanie systemem nagłośnieniowym wskazanym w ofercie.

Ilość: komplet

Pozycja 8.

Elementy montażowe

Opis:

Zestaw materiałów i elementów montażowych i zabezpieczających oferowany system nagłośnieniowy - uchwyty, linki zabezpieczające oraz inne materiały pomocnicze w montażu systemu. Elementy montażowe zabezpieczające system nagłosnieniowy, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo użytkowników i publiczności powinny być zaoatrzone w odpowiednie atesty wytrzymałościowe.

Ilość: komplet

Pozycja 9.

Wykonanie instalacji i montaż poszczególnych elementów systemu nagłośnieniowego, uruchomienie i zestrojenie systemu, szkolenie pracowników MDK.

Opis:

Pełna instalacja oferowanego systemu nagłośnieniowego na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Instalacja obejmuje m.in. podwieszenie i zabezpieczenie systemu kolumn wyrównanych liniowo w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, montaż kolumn satelitarnych, wspomagających system liniowy oraz pełne okablowanie systemu wraz odpowiednim, zamaskowanym ułożeniem kabli sygnałowych, sterujących i zasilających.

Uruchomienie całego systemu oraz akustyczne przystosowanie go do nagłaśnianiej powierzchni, tzw. zestrojenie, wyrównanie fazowe. Przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej i oprogramowania pracowników wskazanych przez Zleceniodawcę.

Uwaga: Montaż instalacji nagłośnieniowej powinien być tak wykonany, aby nie przysłaniał ekranu kinowego umieszczonego na tylnej ścianie sceny MDK.

Ilość: usługa

| Numer pozycji | Nazwa | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mocowanie systemu nagłąśniającego, tzw. flybar | Oryginalny flybar dedykowany do oferowanego zestawu nagłośnieniowego | 2 szt. | brak |
| 2. | Kolumna wyrównana liniowo | Minimum dwudrożna, pełnopasmowa kolumna wyrównana liniowo z oddzielnym zasilaniem na każdy zespół głośników. Zakres pracy: od minimum 70 Hz do minimum 18 kHz Maksymalny SPL: minimum 130 dB Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją. Rozproszenie: w poziomie minimum 110 °, w pionie minimalnie 11 ° Moc: minimum 400 W dla każdego z zespołów głośników oraz sumarycznie nie mniejsza niż 1200W. Możliwość pracy z siecią DANTE Rozwiązanie umożliwiające optymalizację systemu w celu wyrównania pokrycia nagłaśnianej przestrzeni. Wymiary: wysokość maksymalnie 30 cm; szerokość maksymalnie 70 cm; głębokość maksymalnie 50 cm Waga: maksymalnie 25 kg Kolor: czarny | 6 szt. | brak |
| 3. | Kolumna basowa dedykowana do kolumn wyrównanych linowo | Subwoofer z możliwością podwieszenia. Dedykowany do oferowanego systemu kolumn wyrównanych liniowo Zakres pracy: od minimum 40 Hz do minimum 130 Hz Maksymalny SPL: minimum 122 dB Zasilany wzmacniaczem klasy D Rozmiar głośnika: minimum 12" z 3" cewką Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją. Rozproszenie: w poziomie 360 °, w pionie 360 ° Możliwość pracy z siecią DANTE/Ethernet Wymiary: wysokość maksymalnie 55 cm; szerokość maksymalnie 65 cm; głębokość maksymalnie 65 cm Waga: maksymalnie 40 kg Kolor: czarny | 4 szt. | brak |
| 4. | Dwudrożna kolumna szerokopasmowa | Dwudrożna kolumna szerokopasmowa - dedykowana do oferowanego systemu liniowego Zakres pracy: od minimum 50 Hz do minimum 19 kHz Zasilany wzmacniaczem klasy D Rozmiary głośników: LF minimum 12" z 3" cewką, HF - minimalnie 1” z 1,7” cewką Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją. Rozproszenie: w poziomie minimum 80°, w pionie minimum 55 ° Maksymalna moc wyjściowa: minimum 400 W Możliwość pracy z siecią DANTE Wymiary: wysokość maksymalnie 70 cm; szerokość maksymalnie 45 cm; głębokość maksymalnie 45 cm Waga: maksymalnie 33 kg Kolor: czarny | 2 szt. | brak |
| 5. | Dwudrożna kolumna szerokopasmowa | Dwudrożna kolumna szerokopasmowa - dedykowana do oferowanego systemu liniowego. Zakres pracy: od minimum 75 Hz do minimum 19 kHz Zasilany wzmacniaczem klasy D Rozmiary głośników: LF minimum 8" z 2" cewką, HF - minimalnie 1” z 1,4” cewką Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją. Rozproszenie: w poziomie minimum 80°, w pionie minimum 55 ° Maksymalna moc wyjściowa: minimum 400 W Możliwość pracy z siecią DANTE Wymiary: wysokość maksymalnie 52 cm; szerokość maksymalnie 34 cm; głębokość maksymalnie 34 cm Waga: maksymalnie 17 kg Kolor: czarny | 2 szt. | brak |
| 6. | Okablowanie systemu nagłośnieniowego | Pełne okablowanie systemu nagłośnieniowego wskazanego w ofercie: wysokiej jakości kable audio oraz przewody sterujące - w protokole DANTE. Okablowanie winno być kompletne, pozwalające na uruchomienie całego oferowanego systemu nagłośnieniowego i połączenie go z systemem sterującym. | komplet | brak |
| 7. | System sterowania oferowanym zestawem nagłośnieniowym | Kompatybilny z oferowanym systemem nagłosnieniowym sterownik systemu z punktem dostępowym, odpowiedni switch DANTE oraz niezbędny sprzęt i oprogramowanie pozwalające na sterowanie systemem nagłośnieniowym wskazanym w ofercie. | komplet | brak |
| 8. | Elementy montażowe | Zestaw materiałów i elementów montażowych i zabezpieczających oferowany system nagłośnieniowy - uchwyty, linki zabezpieczające oraz inne materiały pomocnicze w montażu systemu. Elementy montażowe zabezpieczające system nagłosnieniowy, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo użytkowników i publiczności powinny być zaoatrzone w odpowiednie atesty wytrzymałościowe. | komplet | brak |
| 9. | Wykonanie instalacji i montaż poszczególnych elementów systemu nagłośnieniowego, uruchomienie i zestrojenie systemu, szkolenie pracowników MDK | Pełna instalacja oferowanego systemu nagłośnieniowego na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Instalacja obejmuje m.in. podwieszenie i zabezpieczenie systemu kolumn wyrównanych liniowo w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, montaż kolumn satelitarnych, wspomagających system liniowy oraz pełne okablowanie systemu wraz odpowiednim, zamaskowanym ułożeniem kabli sygnałowych, sterujących i zasilających. Uruchomienie całego systemu oraz akustyczne przystosowanie go do nagłaśnianiej powierzchni, tzw. zestrojenie, wyrównanie fazowe. Przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej i oprogramowania pracowników wskazanych przez Zleceniodawcę. | usługa | Montaż instalacji nagłośnieniowej powinien być tak wykonany, aby nie przysłaniał ekranu kinowego umieszczonego na tylnej ścianie sceny MDK. |

Bezwzględnie dopuszcza się inne „równoważne” rozwiązania nagłośnieniowe, o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SWZ. Produkty powinny mieć te same cechy funkcjonalne.