Technická špecifikácia predmetu zákazky- Pásový automatický lis

| Pásový automatický lis | Požadovaný parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Zariadenie na kontinuálne lisovanie ovocných a zeleninových drtí | áno |  |
| Stroj je vyrobený z nerezovej ocele a potravinársky bezpečných materiálov. | áno |  |
| Výkon: | min 400 kg/h max. 1000kg/h |  |
| Výťažnosť v %: | min 70 |  |
| Šírka pásu | min. 400 mm, max. 600mm |  |
| Rýchlosť pásu: postupne meniteľné | meniteľné 1,0-5,2m/min |  |
| Regulácia rýchlosti a odsadenia pásu. |  |  |
| Regulácia tlaku pásu pre rôzne druhy ovocia. |  |  |
| Obsahuje priestor na napojenie vysokotlakového čističa a kompresora. |  |  |
| Vysokotlakový čistič - určený na oplach pásu lisu |  |  |
| Výkon: | min 3,0 kW- max. 6,00 kW |  |
| Výkon: | min. 500l/h, max. 1000l/h |  |
| Výkon: | min. 400 V, min.150 bar |  |
| Výkon: | kompatibilný s lisom |  |
| Hladinový senzor a zberná miska na šťavu |  |  |
| Miska a snímač kontroly hladiny šťavy v lise na automatickú reguláciu odčerpávania Pre 400V čerpadlo | áno |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter Pásový automatický lis

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |