Príloha č. 1 k Výzve dodávka konvektomatu s príslušenstvom   do objektu Špitálska 3, 969 01  Banská Štiavnica

Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia

Konvektomat GN1/1 bojlerový – dvere v pravo

VLASTNOST Konvektomatu:

-Senzor EZ - Vpichovací 4-bodová jehla s polohovacím držákem

-Samonavíjecí sprcha

-Dveře varné komory s trojitým a ventilovaným presklením

-Robustní konstrukce, komora z vysoce leštěné oceli AISI-304,

opláštění z oceli AISI-304 s leštěným povrchem

-Ruční zvlhčování komory

-Automatický systém zvlhčování komory nastavitelný v 5 úrovních

-Automatický odvlhčovací systém

-6 programovatelných rychlostí turbíny v komoře (1.400 rpm -

stop)

-Možnost zvolení jednotky teploty °C / °F

-Funkce úspory energie displeje

-Odložený start programu

-Možnost volby polovičního elektrického příkonu stroje

-Automatické přizpůsobení se místu instalace (nadm. výška), vč.

úvodního autotestu

-Automatické nastavení bodu varu

-Odnímatelný kryt turbíny

-Integrovaná brzda turbíny pro maximální bezpečnost

-HaControl (plyn. modely) - Nepřímé spalování, kdy spaliny

neprochází komorou konvektomatu

-Systém automatické reverzace turbíny

-Ventilovaná dvířka varné komory s trojitým sklem

-Otevírací vnitřní skla potažená speciální teplo odrážející vrstvou

pro bezpečné a snadné čištění

-Vnitřní LED osvětlení varné komory

-HOLD OPEN DOOR systém bezpečné aretace dvířek v otevřené

poloze

-Magnetický dveřní spínač

-Snadno vyměnitelné těsnění dvířek

-Výškově nastavitelné nohy

OVLÁDÁNÍ:

-Dotykový displej TFT 10.1” (7” pro model 0623)

-Zobrazení aktuálních / navolených hodnot na displeji

-Počet jazyků - 36

-Nastavení kontrastu displeje, tónu a hlasitosti

-Počet tónů -8

-Funkce nápovědy s uživatelským manuálem

-Režim SAT - Servisní menu

-Režim TRADE - Speciální režim pro prezentaci a výuku ovládání

stroje

-Tlačítko s funkcí Start/Stop

-USB port

-Systém FagorKonnect pro vzdálené sledování a ovládání varných

a mycích procesů

-Ethernet port

-Wifi připojení

- ochrana IPX-5

- kapacita 10 GN 1/1 - 20 GN 1/2

- výkon 18,60 kW

- šírka 898 mm

- hĺbka 867 mm

- výška 1117 mm

- napätie 400 V - 3N

1 Zmäkčovač vody automatický- malý M822998-SMK BNT 1650F 1,00 ks

- bráni usadzovaniu vodného kameňa v spotrebičoch

- ideálny k umývačkám, konvektomatom atď.

- max. prietok vody 0,8 m3 / min.

- s 10 kg zásobníkom na soľ

- maximálna teplota vody 43 °C

- upravuje vodu pomocou výmeny iónov

- plne automatická regenerácia v logických cykloch

- systém vyhodnotí potrebu regenerácie na základe spotreby

vody, alebo prednastavenej regeneračnej doby

- regenerácia je nastaviteľná od 1 do 30 dní

- určené pre použitie s tabletovou soľou

- šírka 225 mm

- hĺbka 400 mm

- výška 600 mm

2 Tabletová regeneračná soľ S820999 1,00 ks

- určená pre poloautomatické a automatické zmäkčovače vody

Vypracoval:

V ………………………………

Dňa: ……………………………

_________________________

meno a podpis štatutárneho zástupcu  uchádzača

| položka | Počet ks | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena spolu s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konvektomat - bojlerový | 1 |  |  |  |
| Zmäkčovač vody | 1 |  |  |  |
| Tabletová regeneračná soľ | 1 |  |  |  |
| SPOLU | x |  |  |  |

Cena stanovená za predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s obstaraním predmetu zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.