LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov

V zmysle § 48 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) Vám zasielame vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súvislosti s verejným obstarávaním nadlimitnej zákazky na predmet zákazky: „Harvestorový uzol určený do prvých prebierok“, vyhlásenej vo Vestníku č. 201/2022 - 14.09.2022, s označením 40680 - MST.

Otázka č.1

Harvestor

Bod č. 8

Uzávěrky diferenciálu - je pro splnění požadavku dostačující plnohodnotná uzávěrka diferenciálu na jedné nápravě a diferenciál se zvýšenou svorností na druhé nápravě. Výrobce používá toto řešení z důvodu dvojitého řízení, kdy při kombinaci řízení je rozdílný poloměr otáčení.

Odpoveď:

V technickej špecifikácii predmetu zákazky v bode č. 8 verejný obstarávateľ požaduje „Uzávierky diferenciálov“ pričom ďalej nešpecifikuje či majú byť plnohodnoté, alebo len so zvýšenou svornosťou. To znamená, že bude akceptovať aj predloženie ponuky na harvestor s  uzávierkami diferenciálov so zvýšenou svornosťou.

Otázka č.2

Bod 17. Rozumí se tímto bodem vakuová pumpa?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii predmetu zákazky v bode č. 17 požaduje „Automatický systém na zamedzenie úniku hydraulického oleja pri poruche vysokotlakových hadíc“ .

Áno vákuová pumpa splňuje požadované zadanie.

Otázka č.3

Bod 23. Automatické mazání ano. Je myšleno slovo "automatické" i pro napínání řetězu? Napínání řetězu u takto malé harvestorové hlavice, kde je krátká lišta a řetěz, je ruční - není prostor pro jiné řešení.

Odpoveď:

Na základe žiadosti verejný obstarávateľ prehodnotil minimálne technické požiadavky na predmet zákazky a upravuje bod 23 nasledovne:

23.	Automatické mazanie reťaze

Otázka č.4

Bod 37. Výpočet objemu, sortimentů podle porostu, dřevin, jednotlivých sortimentů - ano. Sortimenty jsou kubírovány podle jmenovité délky (bez nadměrku a řezacího okna) a sekčního měření průměru (po 10 cm).  Nejpřesnější metoda pro malé průměry. Každý strom, každý sortiment každý kus je měřen samostatně. V ČR se používal systém tloušťkových tříd - děleno po 4 cm. tento systém harvestory nepoužívaji.  Pro odpočet kůry se používá lineární odpočet kůry. Lze vybrat pouze jednu z variant bud s kůrou nebo bez kůry.

Odpoveď:

Na základe žiadosti verejný obstarávateľ prehodnotil minimálne technické požiadavky na predmet zákazky a upravuje bod 37 nasledovne:

37.	Požaduje sa zohľadniť výpočet objemov vyrábaných sortimentov podľa porastov (pracovísk), druhov drevín a kvality sortimentov so zohľadnením dĺžkového prídavku na vyrobené sortimenty, výpočtu priemeru, prepočet na kôru (drevo merané s kôrou - výpočet objemu s kôrou a bez kôry)

Otázka č.5

Bod. 40. Měření délek - Je zadáním myšleno odchylka nad rámec řezacího okna? Měřící systém uvádí přesnost měření v 97% s ohledem na kvalitu těženého dřííví. Měření průměru: Harvestor měří pouze v jednom směru. V prvních probírkách je větší procento kmenů s elipsovitým průřezem kmene.

Těžba podúrovněvých kmenů. Proto je vhodnější počítat s odchylkou 2 cm u těchto kmenů.

Odpoveď:

Na základe žiadosti verejný obstarávateľ prehodnotil minimálne technické požiadavky na predmet zákazky a upravuje bod 40 nasledovne:

40.	Požadovaná presnosť merania:	- dĺžky	:	± 2 cm mimo rezacie okno

- hrúbky: 	± 1 cm

Otázka č.6

Vývozná súprava 6x6

bod61 Asi překlep - jednoduchá náprava

Odpoveď:

Áno jedná sa o prepisovú chybu,  na základe ktorej verejný obstarávateľ upravuje bod 61 nasledovne:

61.	Predná náprava jednoduchá

Otázka č.7

63. Uzávěrka diferenciálu náprav vpředu i vzadu - v předu ano – vzadu diferenciál se zvýšenou svorností - pohon pomocí robsonových válců.

Odpoveď:

V technickej špecifikácii predmetu zákazky v bode č. 63 verejný obstarávateľ požaduje „Uzávierka náprav vpredu aj vzadu“ pričom ďalej nešpecifikuje či majú byť plnohodnoté, alebo len so zvýšenou svornosťou, to znamená, že bude akceptovať aj predloženie ponuky na vývoznú súpravu s  uzávierkami diferenciálov so zvýšenou svornosťou.

Otázka č.8

Bod 72 - stroj má HR s dosahem 6,5 m a jeden výsuv. Je pro práci dostatečný tento dosah?

Odpoveď:

Áno dosah 6,5m je dostatočný aj s jedným výsuvom. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ upravuje bod 72 nasledovne:

72.	Hydraulická ruka s minimálne jedným výsuvom

V súvislosti s uvedenou úpravou sa mení aj príloha 5 k súťažným podmienkam  „Technické parametre a výbava predmetu zákazky“ nasledovne:

## Príloha č. 5 - Technické parametre a výbava predmetu zákazky

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| Značka, typ, model ponúkaného harvestora 4x4: |  |
| Značka, typ, model ponúkanej vývoznej súpravy 6x6: |  |
| Harvestor 4x4 – 1ks | Vyjadrenie uchádzača ÁNO/NIE resp. konkrétny údaj |
| Požaduje sa jednoúchopový kolesový harvestor použiteľný na vykonávanie prvých výchovných ihličnatých ťažbách a na manipuláciu drevnej hmoty na odvozných miestach. |  |
| Motor vznetový, požadovaný výkon min. 50 kW spĺňajúci emisnú normu Stage V alebo vyššiu |  |
| Náplne spĺňajúce podmienky pre prácu pri vonkajšej teplote nižšej ako -20°C |  |
| Podvozok 4x4 s náhonom na všetky kolesá |  |
| Uzavreté lamelové brzdy v olejovej náplni |  |
| Rámová brzda |  |
| Riadenie kĺbové, uhol natočenia min ± 40% |  |
| Uzávierky diferenciálov |  |
| Pneumatiky nízkotlaké, šírka min. 500 mm, min. 16 plátnové, šípový vzor |  |
| Svetlá výška min. 400 mm |  |
| Šírka s požadovanými pneumatikami max. 2 100 mm |  |
| Transportná výška max. 3 500 mm |  |
| Hydraulická ruka paralelná |  |
| Zdvihový moment min. 20 kNm |  |
| Dosah min. 4,5 m a viac |  |
| Záves s aktívnou brzdou |  |
| Automatický systém na zamedzenie úniku hydraulického oleja pri poruche vysokotlakových hadíc |  |
| Tlmenie kmitov hydraulickej ruky |  |
| Harvestorová hlavica odpovedajúca nasadeniu harvestora |  |
| Úrez min. 300 mm |  |
| Odvetvovacie nože min. 3ks |  |
| Garancia kvalitného odvetvenia kmeňov, minimalizácia poškodenia kmeňov a minimalizácia odchýlok dĺžok vyrobených sortimentov |  |
| Automatické mazanie reťaze |  |
| Príslušenstvo k harvestorovej hlavici - 5x rezacia lišta, 10x rezacia reťaz, |  |
| Bezpečnostná kabína spĺňajúca podmienky ROPS/FOPS/OPS a ISO normy |  |
| Klimatizácia |  |
| Kúrenie |  |
| Komfortná sedačka vzduchom odpružená |  |
| Ovládanie stroja joystickové |  |
| Stierače a ostrekovače predného a zadného okna |  |
| Rádio s USB |  |
| LED osvetlenie - kompletná výbava pre prácu v noci a za zníženej viditeľnosti, v prebierkach a pre jazdu po verejných komunikáciách |  |
| Na kabíne min. 10ks LED svetiel |  |
| Na hydraulickej ruke min. 2ks LED svetiel |  |
| Maják odnímateľný min. 1ks |  |
| Centrálny - integrovaný digitálny kontrolný merací a riadiaci systém v slovenskom alebo českom jazyku na všetkých úrovniach, umožňujúci riadenie, nastavenie a kontrolu všetkých funkcií stroja a ukladanie, vyhodnocovanie a prenos dát (údajov) o ťažbe dreva harvestorom do PC užívateľa na ďalšie spracovanie. Údaje o výkonoch harvestora budú slúžiť ako podklad pre vyhotovenie lesnej hospodárskej evidencie a ku kontrole vyrobeného množstva dreva s nameraným množstvom dreva u spotrebiteľa. |  |
| Požaduje sa zohľadniť výpočet objemov vyrábaných sortimentov podľa porastov (pracovísk), druhov drevín a kvality sortimentov so zohľadnením dĺžkového prídavku na vyrobené sortimenty, výpočtu priemeru, prepočet na kôru (drevo merané s kôrou - výpočet objemu s kôrou a bez kôry) |  |
| Požadovaný výstup údajov: minimálne 1xUSB |  |
| Elektronická priemerka pre kalibráciu meracieho systému |  |
| Požadovaná presnosť merania: - dĺžky : ± 2 cm mimo rezacie okno |  |
| - hrúbky: ± 1 cm |  |
| Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatočnej montáže GPS monitorovacieho zariadenia – nie je súčasťou ponuky. Na montáž hladinovej sondy je potrebné, aby tvar a umiestnenie nádrže PHL umožnil inštaláciu hladinovej sondy PHL. Pre potrebu snímania činnosti technologickej nadstavby, je potrebné definovať prípojné body. Digitálny 0/1, alebo prípojný bod s protokolom SAE J1939. |  |
| FMS a CAN konektor zabezpečujúci prenos informácií z vozidla do monitorovacieho zariadenia s plným počtom výstupov. |  |
| Uzamykateľné veko palivovej nádrže s mechanickým zariadením znemožňujúcim odčerpanie PHL z palivovej nádrže |  |
| Elektrické čerpadlá pohonných hmôt a olejov |  |
| Bio – ekologické, odbúrateľné oleje a náplne |  |
| Vákuové čerpadlo |  |
| Sada náradia pre dennú údržbu |  |
| Zvuková signalizácia spätného chodu |  |
| Zadná kamera s displejom vyvedeným do kabíny obsluhy |  |
| Povinná výbava podľa Vyhlášky č. 134/2018 Z. z. MDPaT SR: |
| Výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, autolekárnička, 1 ks zakladací klin s lôžkom, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je minimálne 6 kg vrátane upevnenia v stroji, zadné označenie pre pomalé vozidlá, zadné označenie s najvyššou povolenou rýchlosťou, kľúč na matice alebo skrutky kolies a ďalej podľa určenia výrobcu. |  |
| Plný objem prevádzkových hmôt a mazív a min. 10 litrov paliva. |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje uviesť záručnú dobu na ponúkaný harvestor, minimálne však „24 mesiacov, alebo 2000 Mth, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr“. |  |
| Zaškolenie obsluhy na dodávaný harvestor v trvaní minimálne troch pracovných dní vrátane praktického zácviku o čom bude spísaný písomný záznam |  |
| Vývozná súprava 6x6 – 1ks | Vyjadrenie uchádzača ÁNO/NIE resp. konkrétny údaj |
| Požaduje sa vyvážacia súprava, použiteľná na vykonávanie prvých výchovných ťažbách |  |
| Motor vznetový, požadovaný výkon min. 50 kW spĺňajúci emisnú normu Stage V alebo vyššiu |  |
| Náplne spĺňajúce podmienky pre prácu pri vonkajšej teplote nižšej ako -20°C |  |
| Podvozok 6x6 s náhonom na všetky kolesá |  |
| Uzavreté lamelové brzdy v olejovej náplni |  |
| Rámová brzda |  |
| Riadenie kĺbové, uhol natočenia min ± 45% |  |
| Predná náprava jednoduchá |  |
| Zadná boogie náprava tandemová, vyvažovaná |  |
| Uzávierka náprav vpredu aj vzadu |  |
| Pneumatiky nízkotlaké, šírka min. 400 mm, min. 14 plátnové, šípový vzor |  |
| Záberové reťaze na prednú nápravu pre príslušný rozmer pneumatík, hrúbka materiálu min. 9 mm – 1 pár |  |
| Svetlá výška min. 400 mm |  |
| Šírka s požadovanými pneumatikami a klanicami max. 2 100 mm |  |
| Transportná výška max. 3 800 mm |  |
| Dĺžka ložnej plochy min. 3 900 mm |  |
| Užitočná nosnosť min. 5 000 kg |  |
| Klanice min. 4 páry |  |
| Hydraulická ruka s minimálne jedným výsuvom |  |
| Zdvihový moment min. 25 kNm |  |
| Otočný moment min. 8 kNm |  |
| Dosah min. 5 m a viac |  |
| Tlmenie kmitov hydraulickej ruky |  |
| Drapák zosilnený pre náročnú prevádzku, objem min 0,15 m2 |  |
| Záves s brzdou |  |
| Bezpečnostná kabína spĺňajúca podmienky ROPS/FOPS/OPS a ISO normy |  |
| Otočná sedačka – vzduchom odpružená |  |
| Klimatizácia |  |
| Kúrenie |  |
| Ovládanie stroja joystickové |  |
| Stierače a ostrekovače minimálne predného a zadného okna |  |
| Rádio s USB |  |
| LED osvetlenie - kompletná výbava pre prácu v noci a za zníženej viditeľnosti, v prebierkach a pre jazdu po verejných komunikáciách |  |
| Min. 8 ks LED svetiel |  |
| Maják odnímateľný min. 1ks |  |
| Centrálny digitálny riadiaci systém v slovenskom, prípadne českom jazyku na všetkých úrovniach, založený na programovom vybavení osobných počítačov umožňujúci riadenie a nastavovanie funkcií stroja, hydrostatických prevodov, motora a ostatných funkcií stroja. Všetky nastavené a prevádzkové údaje sa zobrazujú na obrazovke. |  |
| Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatočnej montáže GPS monitorovacieho zariadenia – nie je súčasťou ponuky. Na montáž hladinovej sondy je potrebné, aby tvar a umiestnenie nádrže PHL umožnil inštaláciu hladinovej sondy PHL. Pre potrebu snímania činnosti technologickej nadstavby, je potrebné definovať prípojné body. Digitálny 0/1, alebo prípojný bod s protokolom SAE J1939. |  |
| FMS a CAN konektor zabezpečujúci prenos informácií z vozidla do monitorovacieho zariadenia s plným počtom výstupov. |  |
| Uzamykateľné veko palivovej nádrže s mechanickým zariadením znemožňujúcim odčerpanie PHL z palivovej nádrže |  |
| Elektrické čerpadlá pohonných hmôt a olejov |  |
| Bio – ekologické, odbúrateľné oleje a náplne |  |
| Sada náradia pre dennú údržbu |  |
| Zvuková signalizácia spätného chodu |  |
| Zadná kamera s displejom vyvedeným do kabíny obsluhy |  |
| Povinná výbava podľa Vyhlášky č. 134/2018 Z. z. MDPaT SR: |
| Výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná vesta, autolekárnička, 1 ks zakladací klin s lôžkom, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je minimálne 6 kg vrátane upevnenia v stroji, zadné označenie pre pomalé vozidlá, zadné označenie s najvyššou povolenou rýchlosťou, kľúč na matice alebo skrutky kolies a ďalej podľa určenia výrobcu. |  |
| Plný objem prevádzkových hmôt a mazív a min. 10 litrov paliva. |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje uviesť záručnú dobu na ponúkanú vývoznú súpravu, minimálne však „24 mesiacov, alebo 2000 Mth, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr“. |  |
| Zaškolenie obsluhy na dodávanú vývoznú súpravu v trvaní minimálne troch pracovných dní vrátane praktického zácviku o čom bude spísaný písomný záznam |  |
| Súčasťou každého zakúpeného stroja bude aj kompletná sprievodná dokumentácia ako: |
| certifikát stroja platný v krajinách EU (vyhlásenie o zhode) v zmysle smernice 2006/42/ES (v SR implementované nariadením vlády SR č. 436/2008 Z. z.) a STN EN ISO 11850 v platnom znení v slovenskom jazyku alebo úradne preložené |  |
| legalizácia pohybu po verejných komunikáciách v SR (kompletné osvedčenie o evidencii vozidla) |  |
| technologický postup prác |  |
| návod na obsluhu |  |
| návod na opravy a údržby, v prípade potreby základné obslužné náradie a najnutnejšie náhradné diely |  |
| zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách |  |
| katalóg náhradných dielov |  |
| mazací plán |  |

S pozdravom

Ing. Ján Marhefka

generálny riaditeľ

# Text boxes

Banská Bystrica

20.09.2022

Vybavuje / linka

220

Naše číslo

20833/2022-220

Váš list číslo / zo dňa