Příloha č. 1 smlouvy

Technická a cenová specifikace

- Server konfigurace č. 1, množství 1 ks

cena celkem xxxxxxxxxxxxx Kč bez DPH

| Parametr | Specifikace serveru |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | PowerEdge R540 – provedení RACK (šíře 19”, výška 2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů. Čelní kryt s informačním LCD displejem. |
| CPU | dvousocketový systém osazený minimálně dvěma CPU Intel Xeon Gold 5118 2.3G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 16M Cache |
| RAM | 128GB rozšiřitelná na minimálně 384GB typu DDR4 za použití identických DIMMů, požadujeme použití DIMMs s min. 2666MT/s požadujeme podporu memory sparing a mirroring |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 12ks 3,5palcových hot-swap disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme osazeny disky: 6x 1,2TB, 10 000rpm, SAS 12Gbps 2x 480GB SSD, SAS nebo SATA, DWPD min. 3 |
| Diskový řadič | minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory), podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port, podpora Non-RAID (Pass-through), podpora Online Capacity Expansion (OCE), podpora Online RAID Level Migration (RLM), podpora Auto resume po ztrátě napájení, podpora 4K native sector velikosti, podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs, podpora NVRAM “Wipe”, podpora End Device Frame Buffering (EDFB), podpora SED disků a SSD disků, Load balancing, podpora až 64 logických disků a 64TB LUN, podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD), podpora S.M.A.R.T., podpora globálního i dedikovaného hot-spare, minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash). |
| Optická mechanika | DVD-ROM externí |
| Síťové rozhraní | 2x 1GbE metalická, integrované na boardu (LOM - nazabírají PCI-E sloty), 1x PCI-E Karta Ethernet 10GbE Intel X710 Dual Port + 2x SFP+ optický transciever 10GbE typu MultiMode (Short Range) |
| Napájení a chlazení | 2 x napájecí zdroje v redundanci max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) včetně 4 m napájecích kabelů. Zdroje musí vyhovovat specifikaci Platinum server musí být vybaven chlazením pomocí redundantních za provozu vyměnitelných ventilátorů |
| Interface | 4 x USB (1 vpředu min. USB2.0, 2 USB3.0 vzadu, 1 USB3.0 interní) sériový port VGA konektor na předním i zadním panelu |
| Rozšiřující sloty | minimálně 5x PCI-E (z toho alespoň 3 typu x16) |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Windows Server 2016 |
| OS Licence | Požadujeme server včetně OEM licencí Windows server 2016 Standard pro 24CPU-Core, včetně 20x user CAL |
| Management a vzdálená správa | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH VFlash Card Reader + SD karta Vflash 16 GB |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 7 let typu 24x7x365 s reakční dobou do 4 hodin, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, při výměně vadného pevného disku zůstane vadný disk zákazníkovi. Záruka se musí vztahovat na bezplatnou výměnu SSD v případě propisu. |

- Server konfigurace č. 2, množství 1 ks

cena celkem xxxxxxxxxxxxx Kč bez DPH

| Parametr | Specifikace serveru |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | PowerEdge R540 – provedení RACK (šíře 19”, výška 2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů. Čelní kryt s informačním LCD displejem. |
| CPU | dvousocketový systém osazený minimálně dvěma CPU Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M Cache |
| RAM | 64GB rozšiřitelná na minimálně 384GB typu DDR4 za použití identických DIMMů, požadujeme použití DIMMs s min. 2666MT/s požadujeme podporu memory sparing a mirroring |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 12ks 3,5palcových hot-swap disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme osazeny disky: 6x 4TB, 7,2k rpm, NLSAS 12Gbps, 512n 2x 480GB SSD, SAS nebo SATA, DWPD min. 3 |
| Diskový řadič | minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory), podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port, podpora Non-RAID (Pass-through), podpora Online Capacity Expansion (OCE), podpora Online RAID Level Migration (RLM), podpora Auto resume po ztrátě napájení, podpora 4K native sector velikosti, podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs, podpora NVRAM “Wipe”, podpora End Device Frame Buffering (EDFB), podpora SED disků a SSD disků, Load balancing, podpora až 64 logických disků a 64TB LUN, podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD), podpora S.M.A.R.T., podpora globálního i dedikovaného hot-spare, minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash). |
| Optická mechanika | DVD-ROM externí |
| Síťové rozhraní | 2x 1GbE metalická, integrované na boardu (LOM - nazabírají PCI-E sloty), 1x PCI-E Karta Ethernet 10GbE Intel X710 Dual Port + 2x SFP+ optický transciever 10GbE typu MultiMode (Short Range) |
| Napájení a chlazení | 2 x napájecí zdroje v redundanci max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) včetně 4 m napájecích kabelů. Zdroje musí vyhovovat specifikaci Platinum server musí být vybaven chlazením pomocí redundantních za provozu vyměnitelných ventilátorů |
| Interface | 4 x USB (1 vpředu min. USB2.0, 2 USB3.0 vzadu, 1 USB3.0 interní) sériový port VGA konektor na předním i zadním panelu |
| Rozšiřující sloty | minimálně 5x PCI-E (z toho alespoň 3 typu x16) |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Windows Server 2016, 2019 |
| OS Licence | Požadujeme server včetně OEM licencí Windows server 2019 Standard pro 16CPU-Core, včetně 20x user CAL |
| Management a vzdálená správa | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH VFlash Card Reader + SD karta Vflash 16 GB |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 7 let typu 24x7x365 s reakční dobou do 4 hodin, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, při výměně vadného pevného disku zůstane vadný disk zákazníkovi. Záruka se musí vztahovat na bezplatnou výměnu SSD v případě propisu. |

- Server konfigurace č. 3, množství 1 ks

cena celkem xxxxxxxxxxxxx Kč bez DPH

| Parametr | Specifikace serveru |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | PowerEdge R740 – provedení RACK (šíře 19”, výška 2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů. Čelní kryt s informačním LCD displejem. |
| CPU | Minimálně dvousocketový systém osazený dvěma CPU Intel Xeon Gold 6142 2.6G, 16C/32T, 10.4GT/s 2UPI, 22M Cache |
| RAM | 128GB rozšiřitelná na minimálně 768GB typu DDR4 za použití identických DIMMů, požadujeme použití DIMMs s min. 2666MT/s, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty požadujeme podporu memory sparing a mirroring |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 8ks 2,5 palcových hot-swap disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme osazeny disky: 4x 1,2TB, 10 000rpm, SAS 12Gbps 2x 480GB SSD, SAS , DWPD min. 3 |
| Diskový řadič | minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory), podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port, podpora Non-RAID (Pass-through), podpora Online Capacity Expansion (OCE), podpora Online RAID Level Migration (RLM), podpora Auto resume po ztrátě napájení, podpora 4K native sector velikosti, podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs, podpora NVRAM “Wipe”, podpora End Device Frame Buffering (EDFB), podpora SED disků a SSD disků, Load balancing, podpora až 64 logických disků a 64TB LUN, podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD), podpora S.M.A.R.T., podpora globálního i dedikovaného hot-spare, minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash). |
| Optická mechanika | DVD-ROM |
| Síťové rozhraní | Intel X710 DP 10Gb DA/SFP+, + I350 DP 1Gb Ethernet, integrované na boardu (LOM - nazabírají PCI-E sloty), + 2x SFP+ optický transciever 10GbE typu MultiMode (Short Range) |
| Napájení a chlazení | 2 x napájecí zdroje v redundanci max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) včetně 4 m napájecích kabelů. Zdroje musí vyhovovat specifikaci Titanium server musí být vybaven chlazením pomocí redundantních za provozu vyměnitelných ventilátorů chlazení serveru musí být uzpůsobeno, tak aby server mohl být provozován v serverovně vybudované podle specifikací „Fresh Air Cooling“ s povolenou okolní teplotou do 45°C. |
| Interface | 5 x USB (2 vpředu min. USB2.0, 2 USB3.0 vzadu, 1 USB3.0 interní) sériový port VGA konektor na předním i zadním panelu |
| Rozšiřující sloty | minimálně 4x PCI-E (z toho alespoň jeden typu x16) |
| FC konektivita | 1 x FC16 QLogic 2692 Dual-port HBA, včetně FC16 transceiverů (MMF) |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Windows Server 2016 |
| OS Licence | Požadujeme server včetně OEM licencí Windows server 2016 Standard pro 32CPU-Core, včetně 20x user CAL |
| Management a vzdálená správa | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH VFlash Card Reader + SD karta Vflash 16 GB |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 7 let typu 24x7x365 s reakční dobou do 4 hodin, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, při výměně vadného pevného disku zůstane vadný disk zákazníkovi. Záruka se musí vztahovat na bezplatnou výměnu SSD v případě propisu. |

- Server konfigurace č. 4, množství 1 ks

cena celkem xxxxxxxxxxxxx Kč bez DPH

| Parametr | Specifikace serveru |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | PowerEdge R740 – provedení RACK (šíře 19”, výška 2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů. Čelní kryt s informačním LCD displejem. |
| CPU | dvousocketový systém osazený minimálně dvěma CPU Intel Xeon Gold 6152 2.1G, 22C/44T, 10.4GT/s 2UPI, 30M Cache |
| RAM | 256GB rozšiřitelná na minimálně 768GB typu DDR4 za použití identických DIMMů, požadujeme použití DIMMs s min. 2666MT/s, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty požadujeme podporu memory sparing a mirroring |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 8ks 2,5palcových hot-swap disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme osazeny disky: 2x 480GB SSD, SAS , DWPD min. 3 |
| Diskový řadič | minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory), podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port, podpora Non-RAID (Pass-through), podpora Online Capacity Expansion (OCE), podpora Online RAID Level Migration (RLM), podpora Auto resume po ztrátě napájení, podpora 4K native sector velikosti, podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs, podpora NVRAM “Wipe”, podpora End Device Frame Buffering (EDFB), podpora SED disků a SSD disků, Load balancing, podpora až 64 logických disků a 64TB LUN, podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD), podpora S.M.A.R.T., podpora globálního i dedikovaného hot-spare, minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash). |
| Síťové rozhraní | Intel X710 DP 10Gb DA/SFP+, + I350 DP 1Gb Ethernet, integrované na boardu (LOM – nezabírají PCI-E sloty), + 2x SFP+ optický transciever 10GbE typu MultiMode (Short Range) 1x PCI-E Karta Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter |
| Napájení a chlazení | 2 x napájecí zdroje v redundanci max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) včetně 4 m napájecích kabelů. Zdroje musí vyhovovat specifikaci Titanium server musí být vybaven chlazením pomocí redundantních za provozu vyměnitelných ventilátorů |
| Interface | 4 x USB (1 vpředu min. USB2.0, 2 USB3.0 vzadu, 1 USB3.0 interní) sériový port VGA konektor na předním i zadním panelu |
| Rozšiřující sloty | minimálně 5x PCI-E (z toho alespoň 3 typu x16) |
| FC konektivita | 1 x FC16 QLogic 2692 Dual-port HBA, včetně FC16 transceiverů (MMF) |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Windows Server 2016 |
| OS Licence | Bez OS |
| Management a vzdálená správa | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH VFlash Card Reader + SD karta Vflash 16 GB |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 7 let typu 24x7x365 s reakční dobou do 4 hodin, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, při výměně vadného pevného disku zůstane vadný disk zákazníkovi. Záruka se musí vztahovat na bezplatnou výměnu SSD v případě propisu. |

- KVM přepínač s příslušenstvím, množství 1 ks

cena celkem xxxxxxxxxxxxx Kč bez DPH

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| DAV2216-G01 16-port analog | 16 portový analogový KVM switch – 1 ks |
| USB Remote Access Key | HW klíč pro vzdálený přístup – 1 ks |
| KVM mounting braket | 1U montážní kit do 19“ racku – 1 ks |
| DMPUIQ-VMCHS-G01 | Interface modul pro připojení serverů USB 2.0 – 8 ks |
| 18.5in LED KMM DKMMLED185 | 18,5“ LCD panel 1U rack mount – 1 ks |
| Záruka | 5 let NDB – následující pracovní den |