„Nafukovacia záchranárska lávka - 3 m a 5 m.

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom zákazky je nákup nafukovacích záchranárskych lávok v dĺžke 3 m (112 ks) a v dĺžke 5 m (112 ks) s príslušenstvom.

Parametre predmetu zákazky: Nafukovacia záchranárska lávka je prostriedkom  povodňovej záchrannej služby. Je určená predovšetkým pre záchranu osôb na nestabilných terénoch ako sú voda, ľad, ľadová triešť, piesok, bažinaté povrchy a iné. Záchranárska lávka môže byť využitá 
aj ako plávajúca plošina na prepravu materiálu alebo osôb a taktiež ako pracovná základňa 
pre potápačov v Hasičskom a záchrannom zbore.

Nafukovacia záchranárska lávka musí obsahovať minimálne príslušenstvo v podobe pretlakového ventilu, tlakovej hadice, záchranného hádzacieho krúžku, záchytnej siete a prepravnej tašky.

| Požiadavka / počet ks | Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| --- | --- | --- |
| Nafukovacia záchranárska lávka Nafukovacia záchranárska lávka 3 m Nafukovacia záchranárska lávka 5 m Nafukovacia záchranárska lávka - minimálne príslušenstvo | NAFUKOVACIA ZÁCHRANÁRSKA LÁVKA Nafukovacia záchranárska lávka predstavuje ideálny prostriedok pre záchranu osôb na nestabilných terénoch, napr. voda, ľad, ľadová triešť, bažinaté alebo blatisté povrchy, piesok a iné. Nafukovacia lávka môže mať aj iné využitie ako napr. plávajúca plošina na prepravu materiálu alebo osôb, pracovná základňa pre potápačov. 1.1 Nafukovacia záchranárska lávka 3 m /112 ks/ vysoko odolný materiál, vrchná strana lávky musí mať protišmykovú úpravu, jednoduchá manipulácia, mobilita a obsluha, rozmery jednej lávky 2 500 cm - 3 500 cm x 50 cm - 95 cm x 7 cm - 30 cm, nosnosť lávky min. 120 kg, hmotnosť lávky max. 12 kg, prevádzkový tlak max. 0,5 bar, lávka musí obsahovať bezpečnostné lano pozdĺž stredu alebo po obvode pre ľahšiu manipuláciu a uchytenie ďalších segmentov do série, ale aj pre zachytenie zachraňovaných osôb, reflexné pásky po stranách pre lepšiu viditeľnosť za sťažených podmienok, možnosť spájania alebo vrstvenia segmentov pomocou karabín alebo lán pre predĺženie lávky alebo zvýšenie nosnosti, teplotný rozsah použiteľnosti od - 20 °C až + 60 °C. 1.2 Nafukovacia záchranárska lávka 5 m /112 ks/ vysoko odolný materiál, vrchná strana lávky musí mať protišmykovú úpravu, jednoduchá manipulácia, mobilita a obsluha, rozmery jednej lávky 460 cm - 560 cm x 100 cm - 160 cm x 7 cm - 30 cm, nosnosť lávky min. 220 kg, hmotnosť lávky max. 25 kg, prevádzkový tlak max. 0,5 bar, lávka musí obsahovať bezpečnostné lano pozdĺž stredu alebo po obvode pre ľahšiu manipuláciu a uchytenie ďalších segmentov do série, ale aj pre zachytenie zachraňovaných osôb, reflexné pásky po stranách pre lepšiu viditeľnosť, možnosť spájania alebo vrstvenia segmentov pomocou karabín alebo lán pre predĺženie lávky alebo zvýšenie nosnosti, teplotný rozsah použiteľnosti od - 20 °C až + 60 °C. 1.3 Minimálne príslušenstvo záchranný hádzací krúžok v počte 224 ks, záchytná sieť v počte 224 ks, prepravná taška pre 3 m nafukovaciu záchranársku lávku v počte 112 ks, prepravná taška pre 5 m nafukovaciu záchranársku lávku v počte 112 ks, oceľová karabína OK SCREW v počte 336 ks, zámok key-lock, poistka zámku screw lock, nosnosť min. v pozdĺžnej 30 KN, priečnej 9 KN a pri otvorenom zámku 8 KN, svetlosť min. 18 mm. redukčný ventil v počte 56 ks použitie na tlakové fľaše s plniacim tlakom 300 bar, prepojovacia hadica o dĺžke min. 1 m a max. 2 m ukončená rýchlo spojkou /súčasť dodávky/. tlaková hadica pre nafúknutie lávky z tlakovej nádoby v počte 56 ks pre rýchle nafúkanie a vypustenie, umožní pripojenie na zdroj stlačeného vzduchu. |  |
| Osobitné požiadavky: |
| Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy predložiť kompletnú dokumentáciu výrobku ohľadne spôsobu skladovania, používania, čistenia, údržby, nastavovania a dezinfekcii; vhodných prostriedkov na čistenie, údržbu a dezinfekciu odporúčané výrobcom a nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnou dokumentáciou. Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Potrebné dokumenty musia byť v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk). |
| Dodanie výrobkov musí byť do šiestich mesiacov od podpisu zmluvy. |
| V rámci predloženia ponuky verejný obstarávateľ požaduje predloženie vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky. |
| Začiatok plynutia záručnej doby odo dňa prevzatia predmetu zákazky, rozhodujúci je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole. |
| Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky a vyložením v mieste plnenia. |
| Tovar bude dodaný jednorazovo. |
| Výrobok musí byť dodaný kompletne vrátane príslušenstva opísaného v tejto technickej špecifikácii. |
| Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov. |
| Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim, pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k dodávke predmetu zákazky konkrétnemu odberateľovi. |
| Dodať nový, doteraz nepoužívaný tovar. |
| Miesto plnenia: Centrálny sklad Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina. |
| Pred dodaním musí dodávateľ kontaktovať určenú osobu min. 3 pracovné dni vopred. |
| Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.. |
| Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke. |
| Výrobok musí disponovať označením CE, potvrdzujúcim že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie. Dodávateľ dodá príslušný certifikát. |
| Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. |