Technická špecifikácia predmetu zákazky – Pneumatická sejačka na výsev sóje 1 ks

| Časť | Parameter | Merná jednotka | Požadovaná hodnota | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotuˇ uviesť typ, značku ponukaneho tovaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Všeobecné požiadavky | Záruka minimálne 2 roky | áno/nie | áno |  |
|  | Doprava DAP | áno/nie | áno |  |
|  | Zaškolenie obsluhy | áno/nie | áno |  |
| Technologické vybavenie | Minimálny záber | m | 12 |  |
|  | Diskové výsevné ústrojenstvo | áno/nie | áno |  |
|  | Minimálna kapacita zásobníka osiva | l | 6000 |  |
|  | Minimálny rozostup riadkov | mm | 125 |  |
|  | Elektronické vypínanie individuálnych sekcií | áno/nie | áno |  |
|  | Možnosť sejby s každou druhou výsevnou jednotkou | áno/nie | áno |  |
|  | Kontrola nastavenia nitky | áno/nie | áno |  |
|  | Možnosť sejby kolajových riadkov | áno/nie | áno |  |
|  | systém presného uloženia osiva | áno/nie | áno |  |
|  | Kypriče stôp | áno/nie | áno |  |
|  | Kompatibilita ISOBUS | áno/nie | áno |  |
|  | Variabilné dávkovanie osiva | áno/nie | áno |  |

Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |