Příloha č. 3: Popis předmětu zakázky

Specifikace a množství předmětu zakázky

Dodávka musí splňovat technické normy ČSN EN1176 – Zařízení a povrch dětských hřišť a ČSN 1177- Povrchy dětských hřišť tlumící nárazy a dále normy platné pro veřejná dětské hřiště. Herní prvky budou certifikovány.

Hřiště 1 – Načeratice, pro věkovou kategorii 3-14 roků

Herní sestava koncipovaná na max. dopadovou plochu 11 x 9,5 m

Použitý konstrukční materiál: lepený hranol v barevném provedení

Minimální požadavky na herní sestavu:

- 3 věže, 2x vysoká, 1 x nízká, min. se 2 stříškami

- 2x skluzavky, 1 vysoká, 1 nízká

- propojovací tubus

- lanový most

- šikmá šplhací síť

- kolmá šplhací stěna s horolezeckými chyty

- šikmá šplhací stěna s horolezeckými chyty

Dopadová plocha – zatravňovací rohože GRAS

Hřiště 2 – Rejdiště, pro věkovou kategorii 3-14 roků

Herní sestava koncipovaná na max. dopadovou plochu 11 x 9,5 m

Použitý konstrukční materiál: lepený hranol v barevném provedení

Minimální požadavky na herní sestavu:

- 3 věže, 2x vysoká, 1 x nízká, min. se 2 stříškami

- 2x skluzavky, 1 vysoká, 1 nízká

- propojovací tubus

- lanový most

- šikmá šplhací síť

- kolmá šplhací stěna s horolezeckými chyty

- šikmá šplhací stěna s horolezeckými chyty

Dopadová plocha – zatravňovací rohože GRAS

Hřiště 3 – Jubilejní park, pro věkovou kategorii 3-14 roků

Herní sestava koncipovaná na max. dopadovou plochu 10 x 7 m

Použitý konstrukční materiál: lepený hranol v barevném provedení

Minimální požadavky na herní sestavu:

- 3 věže, 1x vysoká, 2 x nízká min. s 1 stříškou

- 2x skluzavky, 1 vysoká, 1 nízká

- propojovací tubus

- lanový most

- kolmá šplhací stěna s horolezeckými chyty

- šikmá šplhací stěna s horolezeckými chyty

Dopadová plocha – zatravňovací rohože GRAS

Hřiště 4 – Pražská II, pro věkovou kategorii 3-14 roků

Herní sestava koncipovaná na max. dopadovou plochu 11 x 9,5 m

Použitý konstrukční materiál: lepený hranol v barevném provedení

Minimální požadavky na herní sestavu:

- 3 věže, 2x vysoká, 1 x nízká, min. se 2 stříškami

- 2x skluzavky, 1 vysoká, 1 nízká

- propojovací tubus

- lanový most

- šikmá šplhací síť

- kolmá šplhací stěna s horolezeckými chyty

- šikmá šplhací stěna s horolezeckými chyty

Dopadová plocha – zatravňovací rohože GRAS

Hřiště 5 – za Vlkovou věží

Dvouhoupačka s jedním sedákem Baby, věková kategorie 3-14 roků

Použitý konstrukční materiál: lepený hranol v barevném provedení

Výška pádu 1 m – travnatý povrch

Hřiště 6 – Přímětice sídliště

Dvouhoupačka s jedním sedákem Baby, věková kategorie 3-14 roků

Použitý konstrukční materiál: lepený hranol v barevném provedení

Výška pádu 1 m – travnatý povrch

Samostatné herní prvky a náhradní díly:

Skluzavka vysoká	8 ks

Kolébačka	4 ks

Hnízdo - samostatně	1 ks

Guma na minikolotoč	3 ks

PVC kryt na pískoviště 3x3 m	2 ks

Hmatníky na lezeckou stěnu	10 ks

Bezpečnostní povrch pod kolébačky	7 ks

Řetězová houpačka	2 ks