Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Prepravný box na tlakové fľaše

(ID zákazky 55812)

Predmetom zákazky je obstaranie prepravných boxov na tlakové fľaše k prenosným autonómnym dýchacím prístrojom (ADP). Je potrebný z dôvodu zabezpečenia BOZP pri prevoze / preprave kompozitných a oceľových tlakových fliaš k ADP vo vertikálnej polohe s uzavretými ventilmi, zaistené proti prevrhnutiu tak, aby boli fľaše fixované, a aby sa zabránilo ich svojvoľnému pohybu počas prepravy. Prepravný box na tlakové fľaše bude využívaný na odvoz tlakových fliaš v prípade potreby počas mimoriadnych udalostí pri väčších zásahoch, alebo odvoz tlakových fliaš do servisných stredísk. Predmetom zákazky je zároveň dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania v množstve podľa prílohy č. 1, miesto dodania: definované v prílohe č. 1. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

- Hlavný kód CPV:

44617000-8 	– 	Škatule/boxy

60000000-8 	– 	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- |
| Prepravný box na tlakové fľaše | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 120 ks |  |  |
| Vlastnosti | Prepravný box na kompozitné aj oceľové tlakové fľaše k ADP | N/A |  |
| Využitie | Prenosný, s možnosťou prepravy paletovým vozíkom | N/A |  |
|  | Musí byť vhodný na prepravu: |  |  |
|  | kompozitných tlakových fliaš k ADP vo vertikálnej polohe s vodným objemom 6,9 litra | N/A |  |
|  | Oceľových tlakových fliaš k ADP s vodným objemom 6,0 litra | N/A |  |
| Počet kusov k preprave | Musí zabezpečiť bezpečnú prepravu min. 20 ks tlakových fliaš vo vertikálnej polohe |  | N/A |
| Konštrukcia (rám) | Spevnená | N/A |  |
|  | Samonosná | N/A |  |
|  | Oceľová | N/A |  |
|  | Antikorózne prevedenie | N/A |  |
| Strany prepravného boxu | Po stranách musia byť priskutkované so samo zaisťovacími skrutkami sklopné úchopy pre ručnú manipuláciu | N/A |  |
|  | Na dlhších stranách 2 sklopné úchopy | N/A |  |
|  | Na kratších stranách 1 sklopný úchop | N/A |  |
| Vrchná časť | V mieste sklopných úchopov musí byť spevnená po celom obvode boxu | N/A |  |
| Celkové rozmery: | Maximálne 100 x 80 cm, výška maximálne 60 cm |  | N/A |
| Rozmery jednotlivých buniek: | Musia byť dostatočne veľké na kompozitné tlakové fľaše s ochrannou pätkou k ADP s vodným objemom 6,9 litra | N/A |  |
| Steny jednotlivých buniek: | Opatrené tlmiacim materiálom po celej výške z dôvodu tlmenia nárazov tlakových fliaš počas prepravy | N/A |  |
| Podlaha prepravného boxu: | Spevnená z dôvodu vyššej pevnosti | N/A |  |
| Podlaha každej bunky: | Opatrená tlmiacim materiálom (tlmiaca pena, guma alebo ekvivalent) |  | N/A |
| Rožné vnútorné výstuhy: | Dostatočne zabrúsené, aby nepoškodili tlakové fľaše počas prepravy | N/A |  |
| Ostré hrany: | Na všetkých ostrých hranách prepravného boxu musí byť dostatočná ochrana voči poraneniu | N/A |  |
| Nohy boxu: | Na nohách zo spodnej časti prepravného boxu musí byť pripevnená proti sklzová podložka ( na štýl silentbloku alebo ekvivalent) z dôvodu zabránenia pohybu prepravného boxu pri prevoze na hladkej podlahe |  | N/A |
| Výrobca |  |
| Technický (produktový) list výrobku / katalógový list/ resp. iné informačné materiály | Ako príloha ponuky |
| Typové označenie |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.