Technická specifikace zakázky

Laserové barevné multifunkční zařízení formátu A3 s možností kopírování a síťového tisku.

Technické parametry:

| TISK / KOPÍROVÁNÍ |
| --- |
| Formát originálu | A5 až A3 |
| Technologie tisku | Laserová barevná |
| Rychlost kopírování a tisku barevného/černobílého (str. /min. formát A4) | Min. 22/22 |
| Rozlišení (dpi) | Min. 600 x 600 DPI |
| Odstíny šedi | Min 256 úrovní |
| Tonerové zásobníky | Oddělené zásobníky černá + 3 barvy (C, M, Y) |
| Velikost systémového disku | min. 100 GB |
| Zásobník na vstupní papír (počet listů) | min. 2x 500 + ruční podavač na min. 100 |
| Kapacita na výstupu (počet listů) | 250 |
| Maximální povolená gramáž tiskového média v g/m2 | Min. 200 |
| Automatický oboustranný tisk/kopírování (duplex) v ceně | ANO pro formát A5 až A3 |
| Podporované formáty medií | min.: A3, A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, obálky |
| Měsíční zatížitelnost (počet tisk. stran) | Min 10 000 |
| Kapacita jedné barevné náplně (počet tisk. stran při 5% pokrytí) | Min. 10 000 |
| Kapacita černé náplně (počet tisk. stran při 5% pokrytí) | Min. 15 000 |
| Možnost změny měřítka na ovládacím panelu | 25-400% s krokem 1% |
| První kopie/výtisk A4 černobíle | Do 10 s. |
| Podporované tiskové jazyky | PCL 6 |
| Podporované systémy | WIN 7s, WIN 10 |

| SKENER |
| --- |
| Typ | deskový |
| Snímač | CCD |
| Optické rozlišení (dpi) | Min 600 DPI |
| Barevná hloubka (bity) | 24 bitů |
| Rychlost skenování | min. 50 str. A4 /min |
| Automatický podavač dokumentů | oboustranný |
| Cíle skenování | síťový TWAIN, do e-mailu, do FTP, do síťové složky |
| Formáty souborů | TIFF, JPEG, PDF |

| POŽADOVANÁ VÝBAVA |
| --- |
| Stavový displej | dotykový v českém jazyce |
| Rozhraní | Ethernet 10/100/1000 |
| Podavače | 1x A3 (min 500 listů) 1x A4 (min. 500 listů) s možností tisku na obálky |
| Stolek pod stroj na kolečkách | celkem 4ks (pod každý stroj 1 ks) |

Další výbava a parametry:

- Možnost nastavení oprávnění a autentizace uživatelů – řízení přístupu přes uživatelské účty (tisk/kopírování), možnost omezení přístupu uživatele k funkcím stroje (např. možnost zamezení barevného tisku/kopírování apod.)

- Možnost zřízení min. 100 uživatelských účtů

- Možnost přímé konverze do pdf a zaslání na e-mail

- Možnost managementu tiskových úloh a řazení úloh do uživatelských front

- Možnost vzdáleného přístupu a nastavení parametrů přes http

- Možnost tisku do tiskové fronty pod účtem uživatele a následného výtisku po zadání hesla přímo u stroje - zabezpečený tisk