Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej koparko- ładowarki
Maszyna nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa.
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

Parametry techniczne:

 UKŁAD NAPĘDOWY:
- silnik wysokoprężny o pojemności 3.5-4.0 litra spełniający normy EU Stage V
- moc maksymalna minimum 82kW
- skrzynia biegów w pełni automatyczna
- minimum 6 biegów do przodu i 3 do tyłu
- pełna blokada tylnego mostu (100%)
- napęd na 4 koła, przednia oś skrętna
- zbiornik paliwa minimum 160 litrów
- dostęp do akumulatorów elektrycznych bez konieczności sięgania przez łyżkę ładowarkową
- opony przód 28", tył 28"
- dodatkowa metalowa osłona wału napędowego

HYDRAULIKA:
- pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku
- przepływ maksymalny minimum 180 l/min
- ciśnienie maksymalne minimum 250 bar
- zamki hydrauliczne na ramieniu koparkowym
- linia dwukierunkowa średniego ciśnienia (skarpówki)

RAMIĘ KOPARKOWE:
- rozsuwane teleskopowo
- blokada transportowa wysięgnika i obrotu
- sterowanie za pomocą elektrycznych joysticków zamocowanych do fotela
- możliwość zmiany układu sterowania ISO/SAE
- zasięg na poziomie gruntu minimum 7000mm
- maksymalna głębokość kopania minimum 6000mm
- szybkozłącze mechaniczne
- łyżka kopiąca o szerokości 300mm (tolerancja 20mm)
- łyżka kopiąca o szerokości 600mm (tolerancja 20mm)
- łyżka skarpowa uchylna o szerokości 1500-1600mm

RAMIĘ ŁADOWARKOWE:
- maksymalna wysokość sworznia przegubu łyżki minimum 3450mm
- układ równoległego podnoszenia
- sterowanie za pomocą elektrycznego joysticka zamocowanego do fotela
- przycisk rozłączania napędu na joysticku
- kierunek jazdy wybierany z joysticka bez odrywania dłoni
- układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy
- łyżka wielofunkcyjna z otwieraną szczęką, o pojemności 1,0-1,1m3, z zębami i widłami do palet

KABINA:
- certyfikowana ROPS/FOPS
- ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
- kolorowy wyświetlacz pokładowy
- mata podłogowa
- drzwi z obydwu stron
- zamykany schowek
- osłona konsoli bocznej przed wandalami
- odchylana kolumna kierownicy
- fotel zawieszony pneumatycznie, podgrzewany
- 2 lusterka zewnętrzne
- możliwość jednoczesnego poruszania obydwoma ramionami maszyny
- możliwość kopania, gdy fotel operatora jest zwrócony w kierunku tylnej bocznej szyby

POZOSTAŁE:
- silnik wyprodukowany przez tą samą markę co maszyna
- 8 świateł roboczych LED
- oświetlenie drogowe (tylne lampy z metalowymi osłonami)
- lampa ostrzegawcza LED
- gumowe podkładki stabilizatorów
- błotniki przód i tył
- maszyna fabrycznie nowa, rocznik 2025, z seryjnej produkcji (nie będąca prototypem)
- dopuszczona do ruchu drogowego
- dystrybutor jest autoryzowanym przedstawicielem marki i posiada serwis stacjonarny i mobilny na terenie Polski
- gwarancja minimum 36 miesięcy
- przeglądy okresowe w trakcie trwania gwarancji po stronie Wykonawcy, wykonywane w siedzibie Zamawiającego bez kosztów dojazdu do 2000 mth.