STAVBA	:	OPRAVA  BUDOVY  GYMNÁZIA  B. S. TIMRAVY

V  LUČENCI  –  HAVARIJNÝ  STAV,

DODAT.  HYDROIZOL.  SUTERÉN.  PRIESTOROV

INVESTOR :	BANSKOBYSTRICKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ,

Nám.  SNP 23, 974 01  BANSKÁ  BYSTRICA

# ZNALECKÝ  POSUDOK

HAVÁRIA

AUTOR	    	:	Ing.  Michal SLOBODNÍK

DÁTUM	    	:	04. 2013

Č. ZÁKAZKY	:	MS-21-2013

- 2 -

A/  Všeobecné údaje o objekte:

Tento posudok má za úlohu posúdiť technický stav hydroizolácií suterénnych priestorov na hlavnej budove Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci.

Samostatne stojaci hlavný objekt Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci leží na rovinatom pozemku v širšom centre mesta Lučenec na parcele číslo 3854/4. Je prístupný jestvujúcimi príjazdovými komunikáciami a chodníkmi pre peších z Haličskej cesty, rovnako tak je aj napojený na inžinierske siete jestvujúcimi prípojkami.

Konštrukčne je objekt riešený ako štvorpodlažný so suterénom čiastočne zapusteným pod úroveň upraveného terénu a 3 nadzemnými podlažiami, v pôdoryse tvorí veľké písmeno „U“.	Všetky podlažia sú navzájom prepojené dvomi dvojramennými schodiskami s medzipodestou, hlavná časť budovy má 2 trakty v členení učebne – chodba – učebne.

V suteréne objektu umiestnené miestnosti technického vybavenia – kotolňa, sklady, resp. šatne žiakov.

Na úrovni I. až III. N.P. sa nachádzajú hlavné priestory, t.j. učebne vrátane kabinetov a žiackych WC pre chlapcov a dievčatá prístupné z chodby napojenej na dve dvojramenné schodiská.

Pri výstavbe pôvodného objektu boli použité klasické stavebné materiály: murované zvislé obvodové, nosné aj deliace konštrukcie, monolitické železobetónové preklady, monolitické železobetónové stropné dosky a strešná konštrukcia navrhnutá ako drevený krov s krytinou z keramických škridiel.

B/  Posúdenie stavu stavebných konštrukcií:

V hlavnom objekte a telocvični Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci sa z dôvodu čiastočnej nefunkčnosti zvislých a vodorovných hydroizolačných vrstiev suterénnych priestorov z asfaltovaných pásov z papierovou nosnou vložkou a vysokého poškodenia vnútorných omietok obvodového, vnútorného nosného a deliaceho muriva a podláh uvažuje s aplikáciou dodatočnej hydroizolácie uvedených murív a podláh z vnútornej strany.

Poruchy sa prejavujú prenikajúcou vlhkosťou cez obvodové murivo a podlahy. To značne obmedzuje bezproblémové používanie vnútorných priestorov suterénu a je v rozpore s hygienickými (zatekanie dažďovej vody do interiéru, možnosť vzniku plesní) a bezpečnostnými požiadavkami (možnosť úrazu pošmyknutím sa na vlhkých a poškodených povrchoch podláh, možnosť úrazu padajúcou omietkou a pod.).

Následkom zvýšenej zrážkovej činnosti a jej dlhodobého pôsobenia dochádza k zatečeniu zrážkovej vody cez poškodené hydroizolačné vrstvy, a tým k navlhnutiu murív, čiastočne aj stropných konštrukcií vrátane ich povrchových úprav a podlahových vrstiev.

- 3 -

Uvedené poruchy s následným navlhnutím stavebných konštrukcií, a to zrážkovou vodou vnikajúcou cez poškodené hydroizolačné vrstvy, majú z hygienického hľadiska výrazný negatívny vplyv na kvalitu vnútornej klímy v interiérových priestoroch suterénu budovy (možný vznik epidemických ochorení – infekcie dýchacích ciest, negatívny vplyv zvýšenej vlhkosti a pôsobenia plesní na zdravie – alergické ochorenia a pod.).

Vplyvom zvýšeného vplyvu vlhkosti bolo v určitých časových obdobiach nutné niektoré priestory dočasne vylúčiť z prevádzky (sklady materiálu, šatne žiakov a pod.) a presťahovať ich do vhodnejších priestorov, aby nedošlo k znehodnoteniu uskladnených materiálov, resp. oblečenia a obuvi žiakov.

Dodatočnou hydroizoláciou dôjde tiež k zníženiu energetickej náročnosti na prevádzku budovy z dôvodu neporovnateľne vyšších tepelnoizolačných vlastností suchých obvodových a podlahových konštrukcií voči v porovnaní s týmito konštrukciami v navlhnutom stave.

Technický stav popisovaných hydroizolácií dosiahol v súčasnom období taký rozmer, že ich oprava je prakticky neuskutočniteľná, resp. ekonomicky neefektívna a najvhodnejším riešením je ich komplexná náhrada dodatočnou aplikáciou nových hydroizolačných vrstiev.

C/  Záver:

Z uvedených príčin je možné súčasný stav charakterizovať ako HAVÁRIU, ktorý si vyžaduje bezodkladný stavebný zásah, t.j. komplexnú dodatočnú hydroizoláciu obvodového, vnútorného nosného a deliaceho muriva a podláh vrátane súvisiacich konštrukcií a ich častí.

Aplikáciou dodatočnej hydroizolácie by sa odstránili jednak už prejavené poruchy, ale predišlo by sa aj možným budúcim poruchám (následné zvýšené poškodenie omietok, murív a podláh vplyvom zatekajúcej vody), ktoré by mohlo v krajnom prípade zapríčiniť vznik závažných statických porúch budovy.

- 4 -

D/  Fotodokumentácia:

Celkový pohľad na čelnú fasádu hlavného objektu Gymnázia BST v Lučenci

Celkový pohľad na zadnú fasádu hlavného objektu Gymnázia BST v Lučenci

- 5 -

Presakujúca vlhkosť na obvodovom murive a v styku obvodového muriva s podlahou

Poškodené omietky, maľby a nátery obvodového muriva, poškodená terazzová podlaha

Presakujúca vlhkosť na obvodovom murive a v styku obvodového muriva s podlahou

Poškodené omietky, maľby a nátery obvodového muriva, poškodená terazzová podlaha

- 6 -

Presakujúca vlhkosť na obvodovom murive a v styku obvodového muriva s podlahou

Poškodené omietky, maľby a nátery obvodového muriva, poškodená terazzová podlaha

Presakujúca vlhkosť na obvodovom murive a v styku obvodového muriva s podlahou

Poškodené omietky, maľby a nátery obvodového muriva, poškodená terazzová podlaha

- 7 -

Presakujúca vlhkosť na vnútornom nosnom murive a v styku muriva s podlahou

Poškodené omietky, maľby a nátery nosného muriva, poškodená terazzová podlaha

Presakujúca vlhkosť na vnútornom nosnom murive a v styku muriva s podlahou

Poškodené omietky, maľby a nátery nosného muriva, poškodená terazzová podlaha

- 8 -

Presakujúca vlhkosť cez terazzovú podlahu

Poškodená terazzová podlaha (praskliny, vypraskané horné vrstvy podlahy)

Presakujúca vlhkosť cez terazzovú podlahu

Poškodená terazzová podlaha (praskliny, vypraskané horné vrstvy podlahy)

STAVBA	:	OPRAVA  BUDOVY  GYMNÁZIA  B. S. TIMRAVY

V  LUČENCI  –  HAVARIJNÝ  STAV,

DODAT.  HYDROIZOL.  SUTERÉN.  PRIESTOROV

INVESTOR :	BANSKOBYSTRICKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ,

Nám.  SNP 23, 974 01  BANSKÁ  BYSTRICA

ROZPOČET  STAVBY

AUTOR	    	:	Ing.  Michal SLOBODNÍK

DÁTUM	    	:	06. 2017

Č. ZÁKAZKY	:	MS-21-2013

STAVBA	:	OPRAVA  BUDOVY  GYMNÁZIA  B. S. TIMRAVY

V  LUČENCI  –  HAVARIJNÝ  STAV,

DODAT.  HYDROIZOL.  SUTERÉN.  PRIESTOROV

INVESTOR :	BANSKOBYSTRICKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ,

Nám.  SNP 23, 974 01  BANSKÁ  BYSTRICA

ZADANIE  STAVBY

AUTOR	    	:	Ing.  Michal SLOBODNÍK

DÁTUM	    	:	06. 2017

Č. ZÁKAZKY	:	MS-21-2013