Soupis požadavků pro patrový sklad

POPIS REGÁLOVÉ TECHNOLOGIE

###### Dvoupodlažní policová konstrukce bude provedena z polic, rámů, konstrukce podlahy a schodů.

Policové regály jsou sestaveny z ocelových profilovaných rámů a ocelových pozinkovaných polic.

Police jsou uloženy na háčcích.

Háčky v policích musí být zapuštěny do polic, tak aby při vkládání spisu nebo archivní krabice nepoškodily tyto spisy.

Rámy mají rastrový systém otvorů, který umožňuje výškově posouvat police po 20 mm a nastavit různé požadované světlosti mezi jednotlivými policemi.

Rám je tvořen dvěma stojinami uzavřeného obdélníkového tvaru. Stojiny (rámy) regálů jsou povrchově ošetřeny lakováním šedočerná RAL 7016.

Výška rámů 4615 mm.

Police jsou v provedení pozink. Je možno dokupovat jednotlivé díly samostatně.

Moduly police nutné používat v délce 1000 mm vzhledem k charakteru ukládaného materiálu.

Dále vzhledem k zakládanému materiálu do patrového skladu je nutné používat hloubky regálů u jednostranného regálů - 300 mm a u oboustranného regálu 2 x hl. 300 = 600 mm. Nikoli 1 x 600 mm!!

Podlaha z OSB desek tl.25 mm podepřených ocelovou konstrukcí, tak aby, měla nosnost plošně 350 kg/m2.

V relevantních místech patrového skladu je zábradlí s okopovým plechem.

V místech, kde bude nebezpečí propadení skladovaného materiálu do prostoru, bude zasítění s oky 200x50mm v provedení pozink.

Celá sestava je zavětrována zavětrovacím křížem z možností dodatečného dopnutí.

Kříž je uchycen k regálovým rámům a nijak neovlivňuje přenastavení polic.

Základní rozměry regálu            5 935 x 11 030 mm

Výška rámů			4615 mm

Horní hrana podlahy		2350 mm

Počet polic celkem			13, ve sloupci

Světlost mezi policemi		330 po 20 mm – důležité

Hloubka polic			300 mm

Délka polic				1000 mm – používat pouze rozměr

Nosnost polic			100 kg pro police 1000x300 – při plošném zatížení

Systém regálů			přestavitelný, na háčky po 20 mm

Barevné provedení			rámy – RAL 7016 šedočerná

police pozink

Podlaha	                     OSB desky tl. 25 mm

Nosnost podlahy                        	   350 kg / m2

Schody				1 ks, ocelové šířka 700 mm

zábradlí				včetně okopového plechu

Zadní stěny 10000x2500 mm od výšky 2350 - 4610 mm v místech hrozícího přepadu materiálu

Záruka

Na uvedenou regálovou technologii bude poskytnuta záruka v době trvání 36měsíců od protokolárního předání díla zadavateli. Záruka zaniká, pokud objednatel nebo třetí osoba prováděli na regálovém systému opravy nebo změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

Přílohou soupisu požadavků je půdorys patrového skladu.